СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб | Архівний номер | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ. СИТУАЦІЙНА СХЕМА | у довільному масштабі |  | Папір |
| СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ | 1:15000 |  | -//- |
| ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ З ОПОРНИМ ПЛАНОМ | 1:2000 |  | -//- |
| ОПОРНИЙ ПЛАН | 1:1000 |  | -//- |
| ПРОЕКТНИЙ ПЛАН | 1:500 |  | -//- |
| СХЕМА ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ | 1:500 |  | -//- |
| СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ,СПОРУД | 1:1000 |  | -//- |
| КРЕСЛЕННЯ ПОПЕРЕЧНИХ ПРОФІЛІВ ДОРІГ |  |  | -//- |
| ІІ. Текстові матеріали |
| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 20 арк. |  | Книга |
| МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ | 2 арк. |  | -//- |
| ІІІ. Додаток |
| МАТЕРІАЛИ ФОТОФІКСАЦІЇ МІСЦЕВОСТІ | 4 арк. |  | -//- |

Зміст

| Позначення | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕДМОВА | 4 |
| 1. | СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ | 5 |
| 2. | УРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ | 9 |
| 3. | ОЦІНКА СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ: ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ | 9 |
| 4. | РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ | 13 |
| 5. | ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ | 15 |
| 6. | ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА АВТОСТОЯНКИ | 17 |
| 7. | ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 17 |
| 8. | ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ | 17 |
| 9. | КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ | 18 |
| 10. | ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ. ОХОРОНА ПРАЦІ. | 18 |
| 11. | ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ | 19 |
| 12. | ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ | 19 |
| 13. | ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ | 19 |

ПЕРЕДМОВА

Детальний план території виконаний згідно з розпорядженням голови Кременчуцької районної державної адміністрації від 20.08.2015 р. № 208 «Про розроблення детального плану території для реконструкції існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району».

Законодавчою базою для розробки і впровадження детального плану території є наступні законодавчі акти:

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні». У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Встановлює юридичне визначення плану зонування території як нормативно-правового документа, яким установлюється порядок планування і забудови, а також іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом забудови.

Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290.

Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від від 07 липня 2011р. № 109.

Державні будівельні норми ДБН Б.1.1-14-2012 Склад та зміст детального плану території. Ці  будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту, детального плану території. Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності та господарювання при розробленні детальних планів територій .

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Детальний план території є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план розробляється на окрему частину території за межами населеного пункту з певним функціональним використанням на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Затверджений детальний план є основою визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови окремих земельних ділянок;

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

- уточнення (визначення) містобудівних умов та обмежень;

- розроблення проектів земельних відведень окремих земельних ділянок.

У детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва для відповідної території,  визначається етап будівництва на наступні 5 років (з терміну затвердження).

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті районної державної адміністрації у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні органу виконавчої влади, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України.

Детальний план території не підлягає експертизі, окрім проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Проектом дана оцінка існуючого стану ділянки та передбачені: основні принципи планування і забудови території, її функціональне використання, інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху з розміщенням місць паркування транспортних засобів, а також  комплексний благоустрій.

## Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». В проекті враховані вимоги ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»; ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;
ДБН В. 1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»; НАПБ Б.05.019-2005 «Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій».

### СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ, 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Територія для розроблення детального плану розташована за межами населених пунктів в адміністративних межах Недогарківської сільської ради на відстані близько 18 км на південний захід від м. Кременчука. Найближчими населеними пунктами є:

- с. Недогарки, що розміщене на відстані близько 1 км в південно-східному напрямку від ділянки в адміністративних межах Щербанівської сільської ради;

- с. Максимівка, яке знаходиться на відстані близько 2 км на схід від ділянки проектування в адміністративних межах Максимівської сільської ради.

Територія проектування розміщується між двома автомобільними дорогами державного значення:

- на півночі межує з автошляхом національного значення Н08 Бориспіль–Кременчук–Дніпропетровськ–Запоріжжя;

- з південного заходу  межує з автодорогою територіального значення Т1703 
Н08–Недогарки (Кременчуцький район Полтавської області)–Власівка (Світловодська міськрада Кіровоградської області).

За природними умовами ділянка проектування розташована на рівнинній території. Мікрорельєф ділянки – нерівний дрібно горбистий –  техногенний.

В геологічній будові  досліджуваної території під сучасним ґрунтовим покривом залягають суглинки лесової формації, які підстилаються шаровою товщею четвертинних

алювіальних відкладень руслової та заплавної фацій.

Лісові суглинки до глибини 3,6 м при замочуванні просідають. Категорія грунтових умов ділянки за  просіданням   – перша.

Грунтові води виявлені на глибині 3,5–3,7 м. Грунтові води неагресивні до бетону та арматури залізобетонних конструкцій. Живлення четвертинного водоносного горизонту – інфільтраційне.

Тип території за потенційним  підтоплюванням – третій. Це допускає можливість техногенного підтоплення ділянки до позначки 96,5 м через 10-15 років.

Глибина промерзання грунтів в районі проектування становить 1 м.

За сейсмічною характеристикою територія відноситься до несейсмічної зони – 5 балів, (Карта ОСР 2004-А Украины, ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»).

Кліматичні умови району помірно континентальні – з прохолодною зимою і теплим (інколи спекотним) літом. Средньорічна температура повітря становить 7,6° С, найнижча вона у січні - 6,6° С, найвища - в липні 20,1° С (див. табл. 1).

Табл. 1. Температура повітря по місяцях, (°С)

| Температура | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня | -6,6 | -5,3 | -0,1 | 8,8 | 15,4 | 18,7 | 20,1 | 19,4 | 14,3 | 7,6 | 1,5 | -3 | 7,6 |
| Денна максимальна | -3 | -2 | 3 | 12 | 20 | 23 | 24 | 23 | 18 | 11 | 3 | -1 | 11 |
| Нічна мінімальна | -8 | -7 | -2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 13 | 10 | 3 | -1 | -5 | 3 |

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 15,4° С) зафіксована в 1963 році, найвища (0,8°С) – у 2007 році. Найнижча середньомісячна температура в липні (16,9°С) спостерігалась у 1852 році, найвища (24,8°С) – у 1936 році. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 33,6°С) зафіксовано 10 січня 1940 року, абсолютний максимум (37,8° С) – в липні 1909.

В останні 100-120 років температура повітря в Полтавській області має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася приблизно на 1,5° С. Найтеплішим за всю історію спостережень виявився 2010 р. Найбільша підвищення температури спостерігалось в першій половині року.

У середньому за рік в районі випадає 569 мм атмосферних опадів, найменше їх у лютому-березні, найбільше – в липні.

Табл. 2. Средня кількість опадів, (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 37 | 35 | 40 | 51 | 60 | 71 | 46 | 44 | 42 | 49 | 51 | 569 |

Мінімальна річна кількість опадів 242 мм спостерігалась у 1934 році. Максимальна 911 мм – у 1913 році. Максимальну добову кількість опадів (190 мм) зафіксовано в серпні 1884 року. У середньому за рік спостерігається 143 дні з опадами; найменше їх (9) у серпні, найбільше (18) – у грудні.

В районі проектування щорічно в утворюється сніговий покрив, максимальна висота якого звичайно спостерігається в лютому. Протягом зими накопичується сніговий покрив до 10...11 см, а в окремі роки товщина його може досягати 50 см.

Відносна вологість повітря в середньому становить 74%, найменша вона у травні (61%), найбільша – у грудні (88%). Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні.

Табл. 3. Відносна вологість повітря, (%)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 82 | 79 | 67 | 61 | 65 | 66 | 64 | 68 | 77 | 86 | 88 | 74 |

Табл. 4. Повторюваність вітру різних напрямів, (%)

| П | ПС | С | ПС | П | ПЗ | З | ПЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,6 | 14,1 | 14,3 | 10,5 | 11,0 | 11,9 | 15,8 | 11,8 | 5,1 |

Найбільша швидкість вітру – в лютому, найменша – в серпні. У січні вона в середньому становить 4,6 м/с, у липні – 3,1 м/с.

Табл. 5.  Швидкість вітру по місяцях, (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,9 |

Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 13, градом – 5, снігом – 59.

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для проектування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції  «Полтава» (160 мБС) з урахуванням вимог ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010; ДБН 360-92**.

Температура повітря:

- середньорічна + 7,0 ºС,

- абсолютний мінімум – 37 ºС,

- абсолютний максимум + 38 ºС.

Розрахункова температура:

- самої холодної п’ятиденки – 22 ºС,

- зимова вентиляційна – 10,6 ºС.

Опалювальний період:

- середня температура – 1,9 ºС,

- період 187 діб.

Глибина промерзання ґрунту:

- середня 68 см,

- максимальна 121 см.

Тривалість безморозного періоду:

- середня 171 днів,

- найменша 133 дні,

- найбільша 205 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря - 74 %.

Атмосферні опади:

- середньорічна кількість - 485 мм: в т. ч. теплий період - 338 мм, холодний -  147 мм,

- середньодобовий максимум - 39 мм,

- спостережний максимум - 178 мм (30.08.1913 р.).

Висота снігового покриву:

- середньодекадна 19 см,

- максимальна 56 см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом - 89.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число/найбільше):

- тумани - 62/82 днів,

- заметілі - 29/50 днів,

- грози - 29/37 днів,

- град – 2,3/6 днів,

- пилові бурі – 0,7/4 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива):

22 м/с - кожний рік,

25-26 м/с - один раз  в 5-10 років,

27-28 м/с – один раз в 15-20 років.

Згідно будівельних норм, відповідно кліматичного районування (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010) територія відноситься до І архітектурно-будівельного кліматичного району.

За соціально-економічними умовами реконструкція існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області обумовлена суспільною потребою в об’єктах дорожнього сервісу як мешканців сусідніх населених пунктів та району, так і учасників руху автомобільних доріг державного значення.

Як вже зазначалось, поруч з ділянкою проектування проходить автошлях національного значення Н08 Бориспіль–Кременчук–Дніпропетровськ–Запоріжжя та автодороги територіаль-ного значення Т1703 Недогарки (Кременчуцький район Полтавської області)–Власівка (Світловодська міськрада Кіровоградської області). Даний район відзначається досить високим рівнем транспортної рухливості, як за рахунок місцевого, так і транзитного транспорту.

Для забезпечення внутрішніх та зовнішніх автомобільних переміщень при постійно зростаючому рівні автомобілізації, необхідно нарощувати кількість об'єктів автосервісного обслуговування, зокрема автогазозаправних пунктів.

На сьогодні автомобільні газозаправні станції та автогазозаправні пункти стають важливим елементом інфраструктури, забезпечуючи значну економію дорогих нафтопродуктів та відіграючи важливу роль у проблемі охорони атмосферного повітря. Необхідно відзначити, що використання газу в якості моторного палива для автотранспорту є важливим заходом зі зменшення забруднення атмосферного повітря населених районів, так як у вихлопних газах автомобілів, що працюють на пропан-бутані, міститься значно менше токсичних речовин, ніж при роботі на рідкому паливі. Згідно з чинною “Методикою розрахунку викидів забруднювальних речовин пересувними джерелами” (Київ, 1999) питомі викиди автомобілів, що працюють на скрапленому вуглеводневому газі, у порівняні з використанням бензину у якості моторного палива менші: СО – в 3-4 рази; токсичних речовин – в 20 раз; тетроетилсвинцю– виключені повністю.

Крім того, різниця у вартості СВГ та бензину, що застосовуються у якості моторного палива стає все більш значною, особливо останнім часом.

Завдяки нижчій вартості зрідженого газу у порівнянні з бензином, у відсотках значно зросла частина транспорту, на яких встановлене газобалонне обладнання – це потребує збільшення кількості заправок, на яких такі автомобілі можуть обслуговуватись.

Розміщення підземного газового заправника на існуючій автозаправній станції призначене для задоволення потреб власників автомобілів з газобалонним обладнанням та створення більш зручних умов для населення, яке обслуговується у більш віддалених об’єктах даного сервісу. Таким чином реконструкція АЗС під автозаправний комплекс розв’яже одну з проблем населення та підприємств, які є власниками автотранспорту з газобалонним обладнанням. Також встановлення ще одного АГЗП для району в цілому сприятиме конкуренції і дозволить автомобілістам робити вибір між підприємствами, що відобразиться на покращанні якості послуг.

Передбачається реконструкція автозаправної станції під автозаправний комплекс з метою надання наступних послуг населенню с. Недогарки та Кременчуцького району, а також учасникам руху автодороги Бориспіль–Дніпропетровськ–Запоріжжя:

- заправлення вантажних і легкових автомобілів бензином та дизельним паливом;

- заправлення вантажних і легкових автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ);

- обслуговування водіїв та пасажирів

Слід зазначити, що автозаправна станція, що підлягає реконструкції під АЗК, є елементом не лише місцевої інженерно-транспортної інфраструктури, а і об'єктом дорожнього сервісу автодороги національного значення.

Таким чином реконструкція існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району відповідає державній програмі з економії нафтопродуктів (бензин, дизпаливо) та використання альтернативних видів палива (СВГ). В результаті проведення реконструкції та розміщення стаціонарного газового заправника:

- підвищиться інтенсивність використання та функціональна насиченість даної території;

- будівництво передбачається для задоволення потреб власників транспортних засобів населеного пункту та району і учасників руху  автодороги Н08 та Т1703;

- за рахунок забудовника належним чином буде виконаний комплексний благоустрій як в межах ділянки так і прилеглої території (озеленення та освітлення території, організація рельєфу з вирішенням відведення атмосферних стоків, влаштування місцевих проїздів та пішохідних доріжок, тощо);

- поліпшиться інвестиційний клімат та збільшиться кількість робочих місць у даному районі, збільшиться надходження в районний бюджет коштів у вигляді податків.

За містобудівними умовами реконструкція існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району не суперечить чинній містобудівній документації, а саме:

- Схемі планування території Полтавської області, яка була розроблена Українським науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя у 2011 році;

- Проекту схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області, розробленої ДП УНДІПМ “Діпромісто”

Земельна ділянка, на якій знаходиться діюча автозаправна станція, що підлягає реконструкції, знаходиться поза межами населених пунктів, між двома автомагістралями. Таке розташування ділянки у планувальній структурі робить неможливе її використання для будівництва об'єктів житлового призначення чи рекреаційних потреб.  Земельна ділянка не потребує зміни цільового призначення чи функціонального використання внаслідок проведення реконструкції.

### ОЦІНКА СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ: ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Як правило, детальний план розробляється на територію, що обмежується магістралями, вулицями, магістральними інженерними мережами або елементами ландшафту (водні об’єкти, гори, яри, ліси) або на окремий об'єкт.

Детальний план на зазначену територію розробляється з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки для реконструкції автозаправної станції під автозаправний комплекс.

Земельна ділянка, на якій передбачається реконструкція автозаправної станції під автозаправний комплекс, розташована за межами населених нунктів в адміністративних межах Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Земельна ділянка займає площу 0,7089 га і знаходиться у користуванні  ТОВ “ДАР-С” на правах власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯА № 901240 від 23.03.20106 р.

Цільове призначення земельної ділянки – для комерційного використання.

Опис меж:

- з півночі, сходу, півдня та заходу – землі служби автодоріг в Полтавській області.

Земельна ділянка знаходиться поза межами населених пунктів і не відноситься до сільськогосподарських угідь.

Сучасне функціональне використання суміжних територій з ділянкою проектування:

- з півночі, півдня та заходу – смуга відведення автомобільної дороги Н08 Бориспіль–Кременчук–Дніпропетровськ–Запоріжжя, далі землі сільськогосподарсь-кого призначення;

- з південного сходу – з'їзд із автошляху Н 08 Бориспіль–Кременчук–Дніпро-петровськ–Запоріжжя на автодорогу Т 1703 Недогарки–Власівка, далі сільско-господарські землі.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані, що перевищує 100 м, від ділянки проектування.

Сучасне функціональне використання земельної ділянки – автозаправна станція.

Характеристика існуючого стану земельної ділянки автозаправної станції, яка підлягає реконструкції. На земельній ділянці розташовані:

- будівлі та споруди:

- будівля АЗС;

- паливороздавальні колонки;

- навіс;

- резервуарний парк рідкого моторного палива;

- пожежні резервуари

- інженерні мережі:

- технологічні трубопроводи АЗС;

- мережі інженерного забезпечення АЗС;

- зелені насадження:

- газони з багаторічних трав.

Діюча автозаправна станція має існуюче покриття проїздів, тротуарів та майданчиків.

В'їзд та виїзд на територію автозаправної станції здійснюється  з двох існуючих окремо розташованих в'їзду і виїзду з автодороги.

Цінні зелені насадження в межах проектування відсутні. Територія не відноситься до зон охорони пам’яток історії та культури, корисні копалини не залягають.

Вплив на стан навколишнього середовища ділянки проектування: від промисловості – відсутній; від автодороги – шум та забруднення викидами в повітря від автотранспорту.

Названі екологічні чинники не обмежують використання ділянки для реконструкції автозаправної станції під автозаправний комплекс.

Клас небезпеки відповідно до санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд (додаток 4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів): для АЗС (існ.) – ІV, для АГЗП  (проект.) – V.

За екологічними умовами джерелами постійного негативного впливу на довкілля після закінчення будівельних та монтажних робіт з реконструкції в період експлуатації можуть бути:

- на клімат і мікроклімат – негативних явищ не передбачається;

- на геологічне середовище – негативних явищ не передбачається;

- на земельні ресурси – будівництво передбачається на вільних від  забудови землях несільськогосподарського призначення;

- на атмосферне повітря – викиди забруднювальних речовин від технологічного обладнання;

- на водні ресурси – використання води на господарсько-побутові потреби, скид побутових стічних вод;

- утворення відходів виробничих та побутових.

Екологічні та санітарно-епідеміологічні обмеження для розміщення АГЗП – санітарно-захисна зона 100 м – дотримуються.

У межах території проектування діють наступні планувальні обмеження:

Табл. 6

| Обмеження | Посилання на нормативні документи | Режим використання території |
| --- | --- | --- |
| Санітарно-захисні зони |
| Санітарно-захисна зона промислових підприємств (для АЗС, що відноситься до ІV класу шкідливості – радіус 50 м) | додаток 4 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів» | - забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей; - забороняється розміщувати колективні або індивідуальні садово-городні та дачні ділянки; - допускається розташування об’єктів нижчого рівня шкідливості, ніж основне виробництво; - проведення заходів з озеленення та упорядкування території |
| Рельєф |
| Малосприятливий для будівництва з типом грунтів за просіданням - І | табл. 9.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» |  |
| Несприятливий для будівництва з ухилом більше 15% |  |  |
| Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж: |
| Охоронні зони ПЛ електромережі 10 кВ та підземного кабелю 1 кВ (для ПЛ 10 кВ – 10 м в обидві сторони від крайнього проводу; для підземного кабелю – 1 м в обидві сторони) | Ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»; п. 8.23*, табл. 8.5а* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; п.5,8,9 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209 | - забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки, розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів, влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту; - не допускається влаштовувати звалища, розпалювати вогнища; - забороняється саджати дерева та інші багаторічні насадження; - в охоронній зоні підземного кабелю забороняється виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали |

### РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

Проектом “Реконструкції існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” передбачається будівництво у складі АЗК модуля для заправки автомобілів скрапленим газом (МЗАСГ) стаціонарного типу з підземним резервуаром місткістю 19,96 м3.  МЗАСГ призначений для зберігання  та заправки автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), що складається із суміші пропану і бутану.  Для заправки легкових та вантажних автомобілів СВГ планується реконструювати дві автозаправні колонки з встановленням газозаправного модуля «LPG adast system» V-line 8690. Також проектом передбачається реконструкція будівлі операторної з організацією пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів.

На території діючої автозаправної станції розміщені:

- будівля операторної;

- підземний резервуарний парк для зберігання рідкого моторного палива;

- острівці для паливороздавальних колонок (ПРК);

- навіс над острівцями ПРК;

- водопровідний трубчастий колодязь;

- септик без фільтрувального колодязя;

- пожежні резервуари;

- очисні споруди стічних вод;

- КТП;

- інформаційні стели;

- майданчики для висадки та посадки пасажирів;

- майданчик для контейнерів зі сміттям;

- протипожежний щит.

Проектом реконструкції передбачається:

- встановлення підземного модулю МЗАСГ з підземним резервуаром об'ємом 19,96 м3 та насосною установкою;

- огородження майданчика МЗАСГ

- реконструкція будівлі операторної АЗК;

- реконструкція ПРК (2 шт.)

Об'єкт реконструкції згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 відноситься V категорії складності.

### ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Реконструкція існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району передбачається у межах відведеної земельної ділянки площею 0,7089 га, яка знаходиться у приватній власності замовника на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯА 
№ 901240 від 23.03.20106 р.

Цільове призначення земельної ділянки – для комерційного використання.

Внаслідок реконструкції земельна ділянка не змінює цільового призначення і функціонального використання.

Рішення з планування території визначені технологією виробництва, вимогами дотримання безпечних нормативних розривів та виключення застійних зон, зручністю руху автотранспорту, а також створенню умов необхідних для нормального функціонування АЗК.

Відстані між спорудами  МЗАСГ и АЗК відповідають вимогам НАПБ Б.05.019-2005 «Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій» та ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

Проект генерального плану АЗК розроблений в ув'язані з прилеглою територією та враховує оптимальну висотну посадку споруд.

При проектуванні враховані наступні положення:

- забезпечення незалежного в'їзду та виїзду з території АЗК;

- забезпечення допустимих радіусів повороту транспортних засобів;

- максимального збереження існуючого рельєфу;

- створення нормативних ухилів для стоку дощових і талих вод;

- мінімального обсягу земляних робіт

Проектом генерального плану вирішені питання горизонтальної та висотної посадки об'єктів будівництва,  організації рельєфу, водовідведення та благоустрій території, озеленення прилеглої території та освітлення об'єкту.

Після реконструкції автозаправної станції під автозаправний комплекс на території проектування будуть діяти наступні планувальні обмеження:

Табл.7

| Обмеження | Посилання на нормативні документи | Режим використання території |
| --- | --- | --- |
| Санітарно-захисні зони |
| Санітарно-захисна зона промислових підприємств (для АЗС, що відноситься до ІV класу шкідливості – радіус 50 м; для АГЗП, що відноситься до V класу шкідливості – радіус 100 м) | додаток 4 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів» | - забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей; - забороняється розміщувати колективні або індивідуальні садово-городні та дачні ділянки; - допускається розташування об’єктів нижчого рівня шкідливості, ніж основне виробництво; - проведення заходів з озеленення та упорядкування території |
| Рельєф |
| Малосприятливий для будівництва з типом грунтів за просіданням - І | табл. 9.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» |  |
| Несприятливий для будівництва з ухилом більше 15% |  |  |
| Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж: |
| Охоронні зони ПЛ електромережі, підземного кабелю та технологічних трубопроводів АЗК | Ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»; п. 8.23*, табл. 8.5а* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; п.5,8,9 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209 |  |

### ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА АВТОСТОЯНКИ.

Транспортна доступність до ділянки проектування характеризується її розташуванням вздовж автошляху національного значення Н08 Бориспіль–Кременчук–Дніпропетровськ–Запоріжжя та автодороги територіального значення Т1703 Н08–Недогарки (Кременчуцький район Полтавської області)–Власівка (Світловодська міськрада Кіровоградської області).

Для в'їзду та виїзду на територію автозаправного комплексу  передбачається використання двох існуючих окремо розташованих в'їзду і виїзду з автодороги.

На території автозаправного комплексу передбачається використання існуючої схеми організації дорожнього руху діючої автозаправної станції. Існуюча схема організації дорожнього руху задовольняє вимоги чинних нормативних документів

- «Правила дорожнього руху», затверджених постановою КМ Україна від 10 жовтня 2001 г. № 1306 и введених в дію 01.01.2003 г.;

- ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»;

- ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Правила застосування»;

- ГСТУ 218-03450778.092-2002 „Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування”

На виїзді з території забезпечений трикутник видимості.

Організація дорожнього руху виконана з використанням технічних засобів, які регулюють дорожній рух: дорожні знаки та дорожня розмітка.

Згідно з вимогами  ДСТУ 3587-97 и ДБН В.2.3-4:2007на протязі під'їздів до території АЗК та всієї території в цілому забезпечена освітленість електричними світильниками в нічний час не менше 20 лк.

### ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

При розробці розділу «Інженерне забезпечення» використані чинні нормативні документи:

- ДБН 360- 92** Містобудування.  Планування і забудова міських і сільських поселень;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-67.2013 «Опалення,  вентиляція і кондиціонування»

Реконструкція існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс за межами населених пунктів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району та його подальше функціонування потребує повного інженерного забезпечення об'єкту, в тому числі враховуючи протипожежні вимоги, на підставі технічних умов відповідних служб.

Діюча АЗС має існуючі мережі електропостачання, опалення, водопостачання, каналізації, очищення стоків та зовнішнього освітлення території. У разі збільшення потужностей та обсягів використання енергоносіїв внаслідок реконструкції необхідно отримати технічні умови відповідних служб.

### ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Інженерна підготовка території – це комплекс інженерних заходів і споруд з освоєння території для доцільного містобудівного використання, поліпшення санітарно-гігієнічних і мікроклімату.

Необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів у проектній документації слід визначати на основі вимог СНІП 2.0 1.15-90, а термін його служби повинен відповідати терміну служби об'єктів, які захищаються. Склад заходів інженерної підготовки встановлюється залежно від природних умов освоюваної території (рельєфу, грунтових умов, міри затоплюваності, заболоченості і т. д.).

Територія в межах проектування не має зон підтоплення і затоплення, не виявлено зсувів, карстів, заболочення.

Організація рельєфу майданчика будівництва вирішена методом проектних позначок та враховує створення нормативних ухилів для стоку дощових і талих вод, їх збір та відведення в очисні споруди.

### КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ.

Благоустрій території — це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Завданням благоустрою є: організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших об’єктів.

Елементами благоустрою є:

- покриття майанчиків, проїздів;

- зелені насадження в санітарно-захисних зонах;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Вся територія в межах ділянки реконструкції АЗС під АЗК,  а також прилегла територія підлягає благоустрою.

Проектом передбачається покриття проїздів з дрібнозернистого асфальтобетону, обрамлення бортовим каменем проїздів та майданчиків. Майданчик для автогазозаправника та майданчики біля паливороздавальних колонок виконуються з бетонним покриттям, який має безіскрові властивості.

Для підтримання санітарного стану території передбачається очищення від твердих відходів та знезаражування їх за межами ділянки. Система очищення прийнята вивізна. Для збору вуличного сміття на території об'єкта встановлюються урни, а для збору твердих відходів передбачений існуючий герметичний контейнер-сміттєзбірник. Тверді відходи і сміття вивозяться автомашинами на полігон побутових відходів за домовленістю з комунальними службами району.

Озеленення передбачене шляхом влаштування газонів партерного типу з багаторічних трав.

### ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ. ОХОРОНА ПРАЦІ.

Охоронні заходи вимагають:

- передбачення в проекті зовнішнього пожежегасіння і первинних засобів пожежегасіння;

- дотримання на робочих місцях Правил безпеки та Інструкції з охорони праці.

Протипожежні заходи: у будівлі МГЕС передбачаються з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.002, Закону України «Про пожежну безпеку».

Заходи з безпеки і охорони праці повинні враховувати настанови і вимоги Закону України «Про охорону праці», ДБН А.3.2-2, НПАОП 0.00-1.21, НПАОП 45.24-1.08.

### ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Планування цивільного захисту об’єкта — це розроблення сукупності документів, у яких визначені сили і засоби, порядок і послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов’язаних із поданням допомоги населенню інших об’єктів і міст.

Ці документи, розробляються з урахуванням реальних можливостей і умов об’єкта, є настановою для організованих дій як з метою підготовки об’єкта до захисту в надзвичайних умовах, так із метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (стихійних лих, виробничих аварій і вогнищ воєнних конфліктів).

При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із запобіганням можливості виникнення аварій на об’єктах каналізації та енергетики, слід проектування здійснювати з урахуванням вимог Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

Відповідно до наказу Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 23.05.2012 №829 «Про реалізацію інженерно-технічних заходів під час проектування об’єктів будівництва» при проектуванні реконструкції необхідно отримати вихідні дані та вимоги для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в територіальному органі МНС України – Управлінні МНС України в Полтавській області.

При проектуванні дотримуватись вимог Національного стандарту ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення».

### 12. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Реалізація детального плану передбачається на протязі 6 місяців.

Виконання реконструкції автозаправної станції в автозаправний комплекс передбачається в 1 чергу.

### 13. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Вид будівництва – реконструкція.

Назва об’єкта після реконструкції – автозаправний комплекс.

Вид об’єкта – об’єкт дорожнього сервісу, підприємство торгівлі, підприємство з обслуговування автомобілів.

Клас небезпеки відповідно до санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд (додаток 4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів): для АЗС – ІV, для АГЗП  – V.

Площа земельної ділянки,  загальна – 0,7089 га.

Склад основних будівель та споруд АЗК:

- операторська (реконстр.);

- паливороздавальні колонки у кількості 3 шт., в тому числі: 2 шт. заміна на нові у ході реконструкції; 1 існуюча;

- навіс (існуючий);

- підземний резервуарний парк для зберігання рідкого моторного палива (існуючий);

- підземний резервуар СВГ об'ємом 20 м3 (проект.);

- підземні пожежні резервуари (існуючі).

Площа забудови будівлі АЗС – 262,7 м 2.

Загальна площа будівлі АЗС – 212,1 м 2

Пропускна здатність АЗС – до 200 заправок за добу.

Пропускна здатність АГЗП – до 100 заправок за добу.

Режим роботи – цілодобовий.

Кількість робочих днів на рік	– 330.

Кількість працівників – 8 чол.