ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СІЛ

ПРИШИБ,    ЄРИСТІВКА  ТА    РОБОТІВКА ПРИШИБСЬКОЇ         СІЛЬСЬКОЇ        РАДИ

К Р Е М Е Н Ч У Ц Ь К О Г О    Р А Й О Н У

П О Л Т А В С Ь К О Ї       О Б Л А С Т І

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Київ – 2015 р.

Робота «Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області» виконана ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя на замовлення Кременчуцької районної державної адміністрації.

Необхідність виконання даної роботи обумовлена тим, що на території Пришибської сільської ради отримує розвиток промисловий вузол, який формується в південній частині Кременчуцького району на базі  видобування корисних копалин Кременчуцької магнітної аномалії.

На території Пришибської сільської ради планується розміщення кар’єру по видобуванню корисних копалин Єристівського ГЗК, зовнішніх відвалів вскришних порід, а також майданчика для перспективного розвитку ГЗК.

В зв’язку з формуванням кар’єру та відвалів с. Єристівка потрапляє  в зону розробки кар’єру. Населення цього села, передбачається переселити на територію с.Пришиб та Роботівка та інших населених пунктів Кременчуцького району.

Генеральний план розроблений з взаємною ув’язкою планувальних рішень, які приймаються для сіл Єрестівка, Пришиб та Роботівка.

Вскладі генерального плану надаютьсяескізніпропозиції по освоєнню нових ділянок, які призначаються для розселення населення села Єрестівка, що потрапляє в зону розвитку промислового утворення.

Крім того, в проекті уточнюється кількість населення, яке можливо розмістити на ділянках в Пришибі та Роботівці.

Мета розробки генерального плану – визначення перспективного соціально-економічного та територіального розвитку сіл Пришиб та Роботівказ урахуванням населення, яке буде переселятися в ці населені пункти з села Єристівка.

У проекті визначені:

- територіальні ресурси для розвитку сельбищних територій;

- перспективи розвитку господарського комплексу;

- обсяги житлового будівництва;

- перспективна чисельність населення;

-  розвиток установ і підприємств обслуговування;

- перспективи розвитку рекреаційного комплексу;

- заходи щодо розвитку транспорту, вулично-дорожньої мережі та інженерної підготовки;

- території та мережі інженерної інфраструктури сіл;

- заходи по охороні навколишнього середовища,  тощо.

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та державних будівельних норм:

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.№ 3038-VІ;

- Земельного Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ;

- Кодекс України «Про надра» від 27 липня 1994 р зі змінами;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;

- ДБН 1.1- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;

- інші чинні нормативні документи.

- Ескізні пропозиції по освоєнню ділянки кар’єрів Єристівського ГЗК на території Пришибської сільської ради (надані замовником).

- Матеріали, надані замовником.

Проект виконаний на топографічній основі масштабу 1:5000, наданій замовником, в системі координат УСК 2000.

Відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план сіл безтерміновий.В генеральному плані виділені етапи його реалізації - 1 етап -5-10 років, 2 етап -20-25 років.

Затверджений відповідно до чинного законодавства, генеральний план є обов’язковим документом для всіх організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, які здійснюють будівництво або іншу містобудівну діяльність на території населеного пункту.

Робота складається з текстових та графічних матеріалів.

Текстові матеріали:

1.Том І. «Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської  області»

2. Том ІІ. Довідкові матеріали

3. Том ІІІ. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період до генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської област

4. ТомІV. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час до генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської област

Графічні матеріали:

Схема розташування населених пунктів в системі розселення М 1:50000

План існуючого використання територіїМ 1:5000

Генеральний план (основне креслення)М 1:5000

Модель перспективного розвитку населених пунктів

Схема проектних планувальних планувальних обмеженьМ 1:5000

Схема інженерного обладнання територіїМ 1:5000

Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього

транспортуМ 1:5000

Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий періодМ 1:5000

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний часМ 1:5000.

## ПОЛОЖЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ

Села Єрестівка, Роботівка та Пришиб, розташовані на території Пришибської сільської ради, яка знаходиться в південно-східній частині Кременчуцького району на лівому березі Дніпра, на північний схід від міста Комсомольська.

До складу Пришибської сільської ради входять три населені пункти: села Пришиб, Роботівка, Єристівка, з населенням на 01.01.2015 р., відповідно, 894, 137, 283 осіб.

Згідно даних відділу земельних ресурсів Пришибської сільської ради, територія сіл в існуючих межах складає:село Пришиб – 391,0 га;село Роботівка-213,0 га;село Єрестівка -120 га.

Адміністративно-територіальним центром Пришибської сільської ради є с.Пришиб.

Транспортні зв’язки населених пунктів Пришибської сільської ради з обласним центром, столицею держави та іншими населеними пунктами здійснюються автомобільним та залізничним транспортом.

Головний транспортний зв’язокнаселених пунктів Пришибської сільської ради забезпечують дві обласні автодороги:

-Дмитрівка - Кобелячок - Кишеньки;

- Василівка - Нова Галещина - Пришиб.

Обласна автодорога  Дмитрівка – Кобелячок - Кишеньки  приєднується до територіальної автодороги державного значення Фрунзівка – Дяченки – Дмитрівка - Комсомольськ, яка перетинає міжнародну автомобільну дорогу  державного значення Олександрія-Полтава .

Обласна автодорогаВасилівка - Нова Галещина - Пришиб забезпечує зв’язок з державними автодорогами: міжнародною Олександрія-Полтава і територіальною Бугаївка - Глобине-Фрунзівка – Манжелія - Козельщина.

Автомобільні транспортні зв’язки сіл Пришибської сільради з прилеглими селами також забезпечують обласна і районна автодороги: Пришиб – Кобелячок,Пришиб – Роботівка,Кобелячок – Малики.

Частину зовнішніх пасажироперевезень виконує залізничний транспорт.

Як уже наводилося вище, на території Пришибської сільської ради, в її північно-західній частині, вже почалося формування великого промислового району на базі видобування покладів Кременчуцької магнітної аномалії.

Більша частинапромислового утворення, близько 85%, буде знаходитися на території Комсомольської міської ради (Дмитрівська сільська рада) Кременчуцького району(Пришибська та Салівська сільради), менша – на території Козельщинського району (Новогалещинська селищна рада, Васильківська сільська рада).

Села Пришиб та Роботівка знаходяться поза межами промислового утворення та санітарно-захисних зон від об’єктів, що знаходяться на території промвузла, а село Єрестівка потрапляє в зону розвитку промислового утворення і підлягає переселенню.

## ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Місцеположення. Орографія.

В фізико-географічному відношеннітериторія розташована в межах. лівобережної Придніпровської низовини, на межі степової і лісостепової зон та приурочена до лівобережної заплави і надзаплавної тераси р. Псел.

Територія забудованої частини сіл Пришиб, Єристівка, Роботівка представлена переважно першою надзаплавною (боровою) терасою з домінуванням старичних ділянок та проток з кучугурним, слабо розчленованим рельєфом. Поверхня є слабохвилястою рівниною, полого нахиленою до Дніпра.

Гідрографічні та гідрологічні особливості.

Гідрографічну мережу району проектування представляє р. Псел та безліч старичних водойм її лівосторонньої заплави, яка в період весняних повеней затоплюється повеневими водами (максимальний рівень затоплення - 68,5 м).

Крім р.Псел, поверхневі води представлені р. Сухий Кобелячок (протікає по с.с. Пришиб і Роботівка), її старицями і заплавними озерами.

Клімат.

Кліматтериторії помірно-континентальний, недостатньо вологий, з нестійкою, з частими відлигами відносно короткою зимою та теплим, інколи посушливим і тривалим літом.

Територія має підвищений природній потенціал забруднення повітря та характеризується несприятливими умовами розсіювання викидів в атмосферу. Низинність території формує несприятливі мікрокліматичні умови – застійні явища, часті тумани.

Згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України територія віднесена до І архітектурно-будівельного району (Північно-Західний).

Геологічна будова.

У геоструктурному відношенні район розташований в межах північно-східного схилу Українського кристалічного щита, в зоні його переходу в область Дніпровсько-Донецької западини.

В геологічному відношенні територія складена кристалічними  породами (залягають на глибині 35-60 м), представленими архейськими гнейсами криворізької метаморфічної серії, які містять залізисті кварцити і багаті залізні руди (Кременчуцька магнітна аномалія).

Штучні техногенні відклади поширені у районах інженерної та господарської діяльності. До них відносяться маси розрихленого матеріалу, що складають тіла земляних гребель, залізничних і автодорожніх насипів, відвали кар’єрів і т. п.

Гідрогеологічні умови водо забезпечення.

В гідрогеологічному відношенні територія відноситься до південної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, де першорядне значення для водопостачання мають водоносні горизонти четвертинної системи, приурочені до алювіальних відкладів надзаплавних терас.

Мінерально-сировинні ресурси та умови надрокористування. Територія розташована в межах Кременчуцького залізорудного району (КЗРР), де  основним мінерально-сировинним ресурсом (загальнодержавного значення) є залізорудні родовища Кременчуцької магнітної аномалії. Територія сіл Єристівка, Пришиб, Роботівка потрапляє в зону розповсюдження покладів Кременчуцького залізорудного району та в зону гірничого відводу Єристівського родовища.

Крім кварцитів, територія забезпечена будівельними ресурсами, представленими будівельним камінням техногенного характеру (щебінь, бутове каміння) – відходами Горішнє-Плавнинського, Біланівського і Єристівського залізорудних родовищ.

Ґрунтово-рослинний покрив

Район знаходиться в центральній частині Лівобережної України в межах південної частини лісостепової зони.

У відповідності до агроґрунтового та ґрунтово-екологічного районування, район відноситься до Кременчуцького земельно-оціночного району Лісостепової Лівобережної провінції, що обумовлює специфічні особливості її ґрунтового покриву.

Найбільш поширеними видами ґрунтів у досліджуваному районі є лучні піщані ґрунти, також зустрічаються піщано-підзолисті ґрунти

В межах сіл відсутні території та природно-заповідні об’єкти.

Інженерно-геологічні умови освоєння території

Із несприятливих екзогенних геологічних процесів в межах територій сіл найбільш виражені:

- с. Єристівка – ділянки крутосхилів, частково- підтоплення;

- с. Пришиб – підтоплення та заболоченість заплавних територій, ділянки крутосхилів;

- с. Роботівка – підтоплення та заболоченість заплавних територій, ділянки крутосхилів (див. Схему планувальних обмежень).

Згідно з діючою нормативною картою ЗСР-2004-С та “Списку населених пунктів України, розташованих в сейсмічно небезпечних зонах” територія проектування відноситься до зони з прогнозованою сейсмічною інтенсивністю 6 балів (по шкалі MSK-64).

Планувальні обмеження, що діють на території сіл

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ, охоронна зона (м) | Діючі нормативні документи |
| --- | --- | --- |
| Кар’єр Єристівського ГЗК (з використанняи вибухових засобів) – с.Єристівка | 1500 | ДСП 173-96, дод. 4 |
| Хвостосховище Єристівського ГЗК (4 відсік - перспектива) – с. Роботівка | 300 | ДСП 173-96, дод. 4 |
| Діючі/закриті кладовища (всі села) | 300/50 | ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| Автомобільні дороги (всі села) | до 25 | ДБН 360-92**, п.7.32 |
| АЗС – с.Пришиб | до 50 | ДБН 360-92**, табл.7.9* |
| Сільськогосподарські об’єкти: тракторна бригада, тік, господарський двір, ферми/фермерські господарства (існуючі і перспективні) – с.с. Пришиб, Роботівка | 100-300 | ДСП 173-96, дод. 5 |
| ЛЕП 150 кВ 35кВ с. Пришиб | 25 15 | ДБН 360-92**, п.8.23, табл.8.5а |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СІЛ

## СЕЛО ПРИШИБ

Населення, демографічна ситуація с. Пришиб

Чисельність населення с. Пришиб, за даними Пришибської сільської ради, становило на початок 2015 року 894 особи.

Установи та підприємства обслуговування с. Пришиб

| Найменування | Місцезнаходження (адреса) | Одиниця виміру | Кількість одиниць виміру | Кількість працюю- чих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Існуючі |  |  |  |  |
| Сільська рада | вул. Леніна,46 | об’єкт | 1 | 9 |
| Загальноосвітня школа | вул. Леніна,19 | місць/учнів | 250/114 | 33 |
| Дитячий дошкільний заклад «Чебурашка» | вул. Садова,13а | місць/ дітей | 36/30 | 12 |
| Відділення зв’язку | вул. Леніна,12 | об’єкт | 1 | 3 |
| Стадіон | вул. Леніна | га | 1,6309 | 1 |
| Стаціонарне відділення постійного проживання одиноких непрацездатних громадян | вул. Леніна,17 | місць | 30 | 15 |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | вул. Леніна,17 | відвідувань за зміну | 51 | 10 |
| Аптечний пункт від аптеки №362 м. Кременчук (при амбулаторії) | вул. Леніна,17 | об’єкт | 1 | 1 |
| Центр культури та дозвілля | вул. Леніна,40 | місць | 250 | 5 |
| Сільська бібліотека | вул. Леніна, 40 | одиниць збережен-ня/читаць-ких місць | 13644/5 | 1 |
| Ринок | вул. Леніна | м2 торгової площі | 250 | 15 |
| Гаражі |  |  |  | 2 |
| Пожежна охорона с. Пришиб | вул. Садова, 13б | пожежних машин | 1 | 5 |
| Пришибське сільське споживче товариство | вул. Леніна,38 | об’єкт | 1 | 2 |
| Магазин «Весна» ( промтовари, будівельні матеріали) | вул. Леніна,11 | м2 торгової площі | 98 | 2 |
| Магазин «Оптовичок» ( змішана торгівля) | вул. Леніна,23 | м2 торгової площі | 24 | 4 |
| Магазин «Шарм» ( змішана торгівля) | вул. Леніна,12 | м2 торгової площі | 47,7 | 2 |
| Магазин ПП Сафронов | вул. Леніна,27 | м2 торгової площі | 90 | 2 |
| Магазин ФОП Шиндель (роздрібна торгівля) | вул. Леніа,27 | м2 торгової площі | 90 | 2 |
| Ринок | вул. Леніна | м2 торгової площі | 250 | 10 |
| Їдальня при ТОВ «Відродження» | Вул.. Леніна, 21 | Посад місць | 70 | 10 |
| Всього |  |  |  | 147 |

Житловий фонд с. Пришиб

Житловий фонд с. Пришиб, за даними сільської ради, становить 17,24 тис м2, в тому числі:

- житловий фонд садибного типу -10,33 тис м2 (295 будинків), в тому числі незаселений -22 будинки (1,1 тис м2);

- багатоквартирний - 6,91 тис. м2 (126 квартир), в тому числі, незаселений -72 квартири (3,7 тис м2)

Середня житлова забезпеченість жителів села – 13,9 м2/чол., середня кількість проживаючих в одному будинку ( квартирі) -2,7 осіб.

Багатоквартирний 2-поверховий житловий фонд розміщений компактною групою на розі вулиць Леніна.та Садова.

Озеленені території загального користування с. Пришиб

Озеленені території загального користування представлені парком «Молодіжний», що знаходиться по вулиці Леніна. Площа парку - 0,6220 га, в тому числі, озеленена територія - 0,5 га.

Площа озеленених територій, з розрахунку на 1 жителя села, становить 5,59 га (нормативний показник – 13,0 м2 /жителя).

Кладовища с. Пришиб

| Перелік | Адреса | Територія всього, га | в тому числі зайнята похованнями, га | Вільна територія в межах кладовища для поховань | Діюче чи закрите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадське кладовище | вул. Леніна | 0,6957 | 0,3551 | 0,3406 | діюче |
| Громадське кладовище | вул. Ватутіна | 0,6448 | 0,3518 | 0,2930 | Діюче |
| Громадське кладовище | вул. Набережна | 0,6140 | 0,3000 | 0,3140 | Діюче |
| Громадське кладовище | вул. Бахарєва | 1,1710 | 0,6000 | 0,5710 | Діюче |
| Всього |  | 3,1255 | 1,6069 | 1,5186 |  |

Виробничий комплекс с. Пришиб

Виробничий комплекс села представлений підприємствами по вирощуванню сільськогосподарської продукції та комунальним підприємством «Пришибське». Всього на підприємствах в межах Пришиб зайнято 133 особи.

### СЕЛО РОБОТІВКА

Населення, демографічна ситуація

Чисельність населення с. Роботівка, за даними Пришибської сільської ради, становило на початок 2015 року 137 особи. Динаміка населення с.Роботівка наведена нижче, в таблиці 1.4.2.

Установи та підприємства обслуговування с. Роботівка

| Найменування | Адреса | Одиниця виміру | Кількість | Кількість працюючих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин продовольчих товарів | вул. Григоренка | м2 торгової площі | 37 | (не працює) |

Житловий фонд с. Роботівка

Село Роботівка забудована житловими будинками садибного типу. Житловий фонд села, за даними сільської ради, становить 2,85 тис м2 (99 будинків), з яких 9 будинків (0,28 тис м2) незаселені.

Середня житлова забезпеченість жителів села – 18,8 м2/чол., середня кількість проживаючих в одному будинку – 1,5 осіб

Кладовища с. Роботівка

| Перелік | Адреса | Територія всього, га | в тому числі зайнята похованнями, га | Вільна територія в межах кладовища для поховань | Діюче чи закрите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадське кладовище | вул.. Григоренка | 1,0594 | 0,7500 | 0,3094 | діюче |

Кількість зайнятого населення

за видами економічної діяльності с. Роботівка

Всього зайнято на підприємствах в межах с.Роботівка 4 особи. Крім того, зайняті поза межами населеного пункту – 25 осіб, незайняті працездатного віку – 42 особи, зайняті старше працездатного віку – 23 особи.

### СЕЛО  ЄРИСТІВКА

Населення, демографічна ситуація с. Єристівка

Чисельність населення с. Єристівка, за даними Пришибської сільської ради, становило на початок 2015 року 283 особи.

Установи та підприємства обслуговування  с. Єристівка

| Найменування | Адреса | Одиниця виміру | Кількість | Кількість працюючих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Єристівський фельдшерсько-акушерський пункт | вул. Шевченка,51 | відвідувань за зміну | 16 | 2 |
| Магазин №11 продовольчих товарів | вул. Шевченка,11 | м2 торгової площі | 43 | 2 |
| Єристівська сільська бібліотека | вул. Шевченка,1а | тис. одиниць збереження, /читацьких місць | 7500/2 | 1 |
| Єристівський сільський клуб | вул. Шевченка,1а | місць | 70 | 2 |

Кладовища с. Єристівка

| Перелік | Адреса | Територія всього, га | в тому числі зайнята похованнями, га | Вільна територія в межах кладовища для поховань | Діюче чи закрите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадське кладовище | вул.. Шевченка | 1,7121 | 1,1900 | 0,5221 | діюче |

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності села

Всього зайнято на підприємствах в межах с.Єристівка8 осіб. Крім того, зайняті поза межами населеного пункту – 92 особи, незайняті працездатного віку – 33 особи, зайняті старше працездатного віку –3 особи, зайняті доглядом за дитиною до 3-х років– 13 осіб.

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛ ПРИШИБ, РОБОТІВКА, ЄРИСТІВКА.

Проаналізувати ситуацію, що склалася на території Пришибської сільської ради в селах Пришиб, Роботівка, можна виділити ряд недоліків існуючої планувальної структури та функціонального зонування населених пунктів, на подолання  яких будуть направлені рішення генерального плану. Село Єрестівка в даному контексті не розглядається, оскільки підлягає переселенню на перспективу.

До основних недоліків можна віднести:

1. Невпорядкованість доріг, відсутність твердого покриття на житлових вулицях та поганий транспортний зв’язок існуючої садибної забудови сіл між собою.

4. Відсутність в населених пунктах впорядкованих місць відпочинку на водній акваторії, відірваність сельбищної забудови від води.

5. Відсутність єдиної системи зелених насаджень на території населених пунктів.

6. Наявність в сельбищ ній забудові великої кількості кладовищ без забезпечення санітарно-захисних зон.

7. Мала кількість закладів обслуговування, в тому числі, і дитячих дошкільних закладів.

### ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Транспортна інфраструктура села Єристівка складається із обласної автодороги місцевого значення Дмитрівка – Кобелячок – Кишеньки, яка перетинає село із заходу на схід, та вуличної мережі.

Основний транспортний зв’язок села Роботівказ прилеглими населеними пунктами забезпечує районна автодорога місцевого значення Пришиб – Роботівка, яка має вихід на обласну автодорогу Пришиб – Кобелячок.

Основні транспортні зв’язки села Пришиб забезпечують обласні автодороги місцевого значення Дмитрівка – Кобелячок – Кишеньки, Василівка – Нова Галещина– Пришиб; Пришиб –Кобелячок, та Кобелячок –Салівка.

Зовнішні автобусні пасажироперевезення мешканців сіл забезпечують автобуси приміського маршруту Кременчук-Пришиб та Комсомольськ –Пришиб.

### ІНЖЕНЕРНА  ІНФРАСТРУКТУРА

Водопостачання сіл Пришиб, Роботівка здійснюється з індивідуальних шахтних колодязів та за рахунок привозної питної води.

Забудова сіл не каналізована. Існуючі мешканці мають вигреби, з яких нечистоти вивозяться за допомогою асенізаційної машини на каналізаційні очисні споруди м. Комсомольськ.

На теперішній час, в межах сіл Пришиб, Роботівка та Єристівка, об’єкти соціальної і бюджетної сфери мають власні котельні, теплопостачання житлової забудови здійснюється через індивідуальні джерела теплоти.

Основним паливом в теплогенеруючих установках є природний мережний газ.

Газопостачання території сіл Пришиб, Роботівка та Єристівка вирішено на базі використання природного мережного газу. Газопостачання на базі використання ЗВГ залишається для споживачів, територіально розташованих поза межами існуючого централізованого газопостачання природним мережним газом.

Електропостачання існуючих споживачів сіл Пришиб, Роботівка та Єристівка, час здійснюється по лініях електропередачі через існуючі трансформаторні підстанції.

Паспортизовані місця знешкодження твердих та рідких побутових відходів на території сіл Пришиб, Роботівка, Єристівка відсутні. Вивіз твердих побутових відходів здійснюється один раз на тиждень на міське звалище м. Комсомольська.

Рідкі побутові відходи, по заявочній схемі, вивозяться асенізаційним транспортом на зливну станцію, яка розташована на  каналізаційних очисних спорудах.

# ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Основною передумовою економічного та територіального розвитку сіл Пришиб та Роботівка є те, що сьогодні в південній частині Полтавської області на межі Кременчуцького та Козельщинського районів формується великий промисловий район, розміщення якого буде мати значний вплив на економічний розвиток та існуючу систему розселення Кременчуцького та Козельщинського районів.

Вся ця ситуація пов'язана з розвитком порушених територій, їх впливом на планувальну структуру території, розселення, організацію населених пунктів, тощо.

Зокрема, частина території Пришибської сільської ради потрапляє в зону розвитку промислового утворення, в зв’язку з чим населення села Єристівка, що знаходиться в північній частині сільради, підлягає переселенню на нові території. Частина мешканців, за бажанням, можуть бути переселені в місто Комсомольськ або інші населені пункти Кременчуцького району.

Однак, основна маса мешканців виявила бажання отримати нові ділянки в селах Пришиб та Роботівка Пришибської сільської ради.

Таким чином, при розробленні генерального плану сіл Пришиб, та Роботівка враховувалось, що населення, яке підлягає переселенню з зони розвитку промислового утворення, буде розселятися саме на території цих сіл, і саме виходячи з цього, велися всі розрахунки генерального плану Пришибу та Роботівки.

## ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛА ПРИШИБ

### ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Обсяги житлового будівництва с Пришиб розраховані відповідно до територій, визначених для розміщення житла.

Аналіз територіальних ресурсів показав, що в межі села є 40,88 га територій для розміщення садибного житлового будівництва.

Це вільні від забудови ділянки рілля, луки, городи. Проектом виділено 13  ділянок для розміщення садибної забудови. Основні ділянки житлового будівництва ( №1,2,3) знаходяться в північній частині с. Пришиб, решта - в різних частинах села.

Нове житлове будівництво передбачене одноквартирними будинками садибного типу із середнім розміром присадибної ділянки 0,25 га.

Освоєння території прогнозується в три етапи: перший етап (5-7 років), розрахунковий етап (15-20 років) та перспектива, що не має термінів реалізації.

На 1 етап передбачено освоєння ділянки № 1 площею 7,21 га, на розрахунковий етап – ділянок №2-№11, загальною площею 28,37 га. Ділянки № 12 та № 13, загальною площею 5,3 га,прогнорзується освоювати на більш віддалену перспективу (містобудівний прогноз).

Таке освоєння ділянок пов’язане з тим, що на територію с. Притшиб та с. Роботівка передбачається поетапне відселення населення с. Єристівка, яке потрапляє в зону розвитку відвалів Єристівського ГЗК.

На 1 етап (до 2023 року) передбачається відселення з 53 житлових будинків с. Єристівка.

Генеральним планом передбачається, що на 1 етап відселення буде переважно в с. Роботівку; і, частково, в с. Пришиб (18 ділянок). Всього на розрахунковий етап в с. Пришиб передбачено для переселення населення з Єристівки близько 112 ділянок.

На території с.Пришиб розміщені дев’ять 16-квартирних житлових будинків загальною площею 6,91 тис м2 (126 квартир)

В даний час 54 квартири (3,21 тис м2 загальної площі) – заселений житловий фонд, в якому проживає 174 особи.

72 квартири (3,7 тис м2 загальної площі) – незаселений житловий фонд. За даними Пришибської сільської ради, незаселений житловий фонд цих будинків підлягає ремонту та буде наданий за соціальною програмою населенню сільради: малозабезпеченим сім’ям, багатодітним сім’ям, інвалідам, згідно черги, а також учасникам АТО. Для розселення населення із с.Єристівка цей житловий фонд використовуватись не буде. Для розрахунку прийнято, що весь незаселений багатоквартирний житловий фонд буде заселений на протязі 1 етапу.

Розрахований обсяг садибного житлового будівництва в с. Пришиб  на розрахунковий етап (5-20 років) становить 132 садибних будинки (11,5 тис м2), в т.ч. на І етап – 28 садибних будинків ( 2,0 тис м2).

### ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ.

### РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Чисельність населення села Пришиб становило на початок 2015 року за даними Пришибської сільради) 894 особи. Генеральним планом передбачено на території с.Пришиб 132 ділянки, в тому числі 112 ділянок для переселення населення з с.Єристівка. На 1 етап передбачається освоєння ділянки № 1, на якій можна розмістити близько 28 садибних будинків(в тому числі для населення с Єристівка- близько 18 будинків). Населення, що розселиться на цих ділянках, становитиме орієнтовно 250 осіб, в тому числі на 1 етап -56 осіб.

В розрахунках враховано, що орієнтовно160 осіб населення нових ділянок- це населення с. Єристівка, решта –це населення, що проживає в с. Пришиб та можливе міграційне населення.

Прогнозується також можливе збільшення населення с.Пришиб за рахунок механічного притоку в зв’язку з появою робочих місць на Єристівському ГЗК. З урахуванням цього чисельність населення с.Пришиб на 1 етап визначена 915 осіб. На розрахунковий етап чисельність населення прогнозується 1080 осіб.

### ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГОКОМПЛЕКСУ

Виробнича сфера

На території села Пришиб в даний час знаходяться підприємства, що займаються товарним сільськогосподарським виробництвом: ТОВ «Відродження», два фермерські господарства, селянське фермерське господарство.

Генеральним планом передбачено:

-створення тепличного овочевого господарства, якому відводиться територія, орієнтовно,5,8 га і в якому буде зайнято близько 50 осіб (на І етап);

- створенняферми ВРХ на 3000 голів , на якій буде зайнято 100 осіб (на І етап);

- резервування території для розміщення виробництв з екологічно чистими технологіями на якому буде зайнято близько 50 осіб (на розрахунковий етап).

Орієнтовна чисельність зайнятих у виробничій сфері села на розрахунковий етап прогнозується близько 230 осіб, в тому числі, на1 етап- 180 осіб.

Підприємства та заклади обслуговування населення

Генеральним планом передбачений розвиток системи обслуговування населених пунктів.

На 1 етап та перспективу передбачено розміщення на території села  ряду нових підприємств обслуговування.

Орієнтовна зайнятість в закладах обслуговування прогнозується на 1 етап - 175 осіб, на розрахунковий етап-210 осіб.

Розрахунок та розміщенняпідприємств та установобслуговування

Сучасний стан забезпеченості населення села Пришиб установами та підприємствами обслуговування не відповідають діючим нормативам ДБН Б.2.4-1-94 „Планування і забудова сільських поселень”.

Основними задачами генерального плану з питань культурно-побутового обслуговування населення села є забезпечення населення села всіма необхідними видами культурно-побутового обслуговування, які передбачені нормативами для сільського населення;

В с. Пришиб, яке виконує функції центрального населеного пункту Пришибської сільради, передбачається розміщення переважної більшості установ та підприємств обслуговування населення власне с.Пришиб та с. Роботівки. Тому розрахунок підприємств та установ обслуговування виконаний для перспективного населення с Пришиб та с.Роботівка відповідно до нормативів ДБН Б.2.4-1-94 „Планування і забудова сільських поселень”.  Розрахунок виконаний на перспективне населення цих сіл - 1380 осіб.

| Передбачені генеральним планом об’єкти обслуговування |
| --- |
| Найменування | Місцезнаходження (адреса) | Одиниця виміру | Кількість одиниць виміру | Кількість працю-ючих | Етап освоєння |
| Дитячий дошкільний заклад з початковою школою | Північна частина села | Місць Дитсад/школа | 30/50 | 25 | Розр. етап |
| Магазин змішаної торгівлі* | вул. Лугова ( район ділянки житлового будівництва №2) | м2 торгової площі | 40 | 3 | Розр. етап |
| Магазин змішаної торгівлі | Південно-східна частина села (район ділянки житлового будівництва №1) | м2 торгової площі | 40 | 3 | 1 етап |
| Готель з кафе | вул. Леніна (район ділянок житлового будівництва № 10, 11 | Місць Посад місць | 10 20 | 3 5 | 1 етап |
| Магазин змішаної торгівлі | -//- | м2 торгової площі | 20 | 3 | -//- |
| Церква | На розі вулиць Леніна-Гагаріна | Об’єкт | 1 | 3 | 1 етап |
| Блок побутового обслуговування ( перукарня, ремонт одягу, взуття, інші | Район ділянки житлового будівництва №6 | Робочих місць | 6 | 12 | 1 етап |
| Магазин змішаної торгівлі | вул. Набережна | м2 торгової площі | 30 | 3 | 1 етап |
| -//- | вул.. Садова | -//- | 30 | 3 | Розр етап |

### ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Забезпеченість населення села Пришиб озелененими насадженнями спільного користування становить 6,9 м2 на жителя, що нижче нормативних показників.

В генеральному плані виконаний розрахунок необхідної території зелених насаджень загального користування для перспективного населення села.

Враховуючи екологічну ситуацію, що складеться в районі в результаті розвитку промислового комплексу, генеральним планом передбачена організація на території, що розглядається значної кількості озеленених територій спільного користування- 13,8 га, а саме:

- дитячого містечка в центральній частині села по вул. Гагаріна -2,41 га;

- етнографічного парку в межиріччі р. Сухий Кобелячок – 11,5 га. Таким чином, озеленені території спільного користування будуть становити на кінець розрахункового етапу 14,53 га.

Слід зазначити, що на території с. Роботівка озеленені території загального користування на час розробки генерального плану відсутні. Передбачається спільне використання озеленених територій с.Пришиб населенням с.Пришиб та населенням с.Роботівка. З урахуванням цього забезпеченість населення с. Пришиб озелененими  територіями загального користування  становитиме 83,3 м2/чол.

### ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

В даний час на території села знаходиться  місцева пожежна охорона , розміщена по вул. Садова, 13б. Кількість пожежних машин -1. Радіус дії пожежної охорони ( 3 км по дорогах загального користування)  охоплює всю територію села.

Згідно з розрахунком, для обслуговування перспективного населення необхідно 2 пожежні машини (автоцистерни). Необхідно розширення існуючого пожежного депо до 2 пожежних машин.

### ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВА МЕРЕЖА

Автомобільний транспорт

Основні зовнішні транспортні зв’язки села забезпечить мережа місцевих автодоріг, які передбачені до реконструкції та посилення (капітальний ремонт покриття, благоустрій, утримання):

- обласна автодорога Пришиб – Кобелячок передбачена до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,0 до 6,0,

-обласна автодорога Кобелячок – Салівкапередбачена до реконструкції з розширенням проїзної частини з 5,5 до 7,0м.

На розрахунковий етап передбачається будівництвоз’єднувальної ділянки автодороги, протяжністю 0,8 км, яка намічена від запроектованої дороги Роботівка – Салівка до автодороги  Кобелячок – Салівка.

Ділянкаобласної автодороги Дмитрівка – Кобелячок – Кишеньки (Єристівка – Дмитрівка),яка проходить територією запланованого гірничо- металургійного промислового району, забезпечить функції Промислової автодороги.

Вулична мережа

Загальна довжина вулиць села на розрахунковий етап орієнтовностановитиме- 22,0км, з них головні вулиці - 3,0 км, житлові вулиці - 19,0 км.Щільність вулично-дорожньої мережі – 6,5 км/км2.

Загальна довжина вулиць села на І етап, орієнтовно,15,5 км, з них головні вулиці - 3,0 км, житлові вулиці - 12,5 км.Щільність вуличної мережі – 5,2 км/км2.

На розрахунковий етап:

- ділянки нового будівництва - 9,5 км (житлові),

- ділянки реконструкції вулиць - 12,5км, з них головні - 3,0 км, житлові вулиці - 9,0 км.

Ширина червоних ліній головних вулиць (вул. Ватутіна – Леніна – Бахарева) – 25,0-30,0 м. Ширина червоних ліній житлових вулиць  2,0 - 15,0м.

У зв’язку з розвитком гірничо- металургійного промислового району передбачене будівництво нового гідроканалу. У місці перетину запланованого каналу з автодорогою  Василівка – Нова Галещина – Пришиб передбачається будівництво мосту, протяжністю орієнтовно 80,0 м.

Автомобільний транспорт

Потрібні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміськими автобусами та легковими автомобілями. Лінія руху приміського автобусного маршруту, як і раніше,  пройде по вулицях Ватутіна, Леніна і Бахарева.

Генеральний план передбачає:благоустрій існуючих автобусних зупинок,будівництво нових.

Розрахунок перспективного парку автотранспорту в селі виконаний на основі закладеного рівня автомобілізації: загальний рівень автомобілізації - 320 автомобілів на тисячу мешканців, з них індивідуальних – 300 одиниць на тисячу мешканців.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів на розрахунковий етап - 350 одиниць, з них легкові індивідуальні – 320 одиниць, вантажні - 15 одиниць, відомчі + таксі - 5 одиниць.

Кількість мотоциклів і мопедів на розрахунковий етап орієнтовно становить 25 одиниць.

Індивідуальні легкові автомобілі (орієнтовно 240 одиниць) власників, які мешкають в межах  садибної забудови,передбачено зберігати за місцем їх проживання.

Індивідуальні легкові автомобілі (орієнтовно 80 одиниць) власників, які мешкають в багатоквартирному житловому фонді,передбачено зберігати в окремих боксових гаражах в районі вул. Садової.

Для короткочасного зберігання легкових автомобілів передбачена автостоянки біля Пришибської сільради, ринку, виробничої зони, будинку пристарілих.

На розрахунковий період для обслуговування парку автотранспорту (орієнтовно 900 одиниць) - приватні, державні автомобілі, вантажні, транзитний транспорт), а також з урахуванням перспективного парку автотранспорту с. Роботівка, передбачається будівництво:АЗС - 1 колонка, СТО – 2 пости. Розміщення об’єктів обслуговування намічено в північній частині с.Пришиб.

## ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛА РОБОТІВКА

### ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

В результаті аналізу територіальних ресурсів, потенційно можливих для розміщення житлового будівництва, виявлено 26,95 га територій, на яких передбачено розміщення садибного житлового будівництва.

Це вільні від забудови ділянки (рілля, луки, городи). Проектом виділено 7 ділянокдля розміщення садибної забудови, які знаходяться в північній та південній частинах села.

Житлове будівництво передбачене одноквартирними будинками садибного типу із середнім розміром присадибної ділянки 0,25 га.

Освоєння території прогнозується в два етапи: перший етап (5-7 років), розрахунковий етап (15-20 років). На 1 етап передбачено освоєння ділянок №1, №2, №4,№6 загальною площею 16,65 га, на розрахунковий етап – ділянок №3-№5 та №7 загальною площею 10,3 га.

Таке освоєння ділянок пов’язане з тим, що на територію с. Роботівка передбачається поетапне відселення населення с. Єристівка, яке потрапляє в зону розвитку відвалів Єристівського ГЗК.

Генеральним планом передбачається, що на 1 етап відселенняіз с.Єристівка ‘ буде переважно в с. Роботівку; і частково в с. Пришиб.  Всього на розрахунковий етап в с. Роботівку передбачено для переселення населення з Єристівки близько 85 ділянок.

Розрахований обсяг садибного житлового будівництва в с. Роботівка на розрахунковий етап (15-20 років) становить 101 садибний будинок (8,5 тис м2)

### ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

### РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Чисельність населення села Роботівка становило на початок 2015 року, за даними Пришибської сільради, 137 осіб.

Чисельність перспективного населення  села визначено за сельбищною ємністю території.

На нових ділянках передбачено розміщення 101 садибного будинку з розселенням орієнтовно 160 осіб, з них:

-85ділянок (розселення 120 осіб) для відселення населення з с.Єристівка, в тому числі на 1 етап 35 ділянок (розселення 50 осіб);

-16 ділянок для населення с.Роботівка та можливого міграційного населення.

При розрахунку чисельності населення, що проживатиме на нових ділянках враховано середній коефіцієнт існуючого заселення с.Єристівка 1,4-1,5 осіб на 1 будинок. Перспективна чисельність населення с. Роботівка на 1 етап визначена 225 осіб, на розрахунковий етап чисельність населення прогнозується 300 осіб.

### ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО

### КОМПЛЕКСУ

На території села Роботівка в даний час виробничих підприємств немає. В с. Роботівка знаходиться магазин продовольчих товарів (37 м2 торгової площі), який  на час розробки генерального плану не працював.

Виробничі підприємства. Генеральним планом передбачено на 1 етап створення фермерського господарства, в тому числі ферми ВРХ на 100 голів.

Об’єкти обслуговування. Населення с. Роботівка буде отримувати необхідний обсяг послуг переважно на території с. Пришиб. Розрахунок та розміщення установ і підприємств обслуговування, наведений в розрахунках до генерального плану с. Пришиб, виконаний з урахуванням перспективного населення с. Роботівка.

На території с. Роботівка генеральним планом передбачене розміщення  двох магазинів змішаної торгівлі загальною торговою площею близько  100 м2, дитячого дошкільного закладу з початковою школою.

Установи та підприємства обслуговування с. Роботівка, передбачені генеральним планом

| Найменування | Адреса | Одиниця виміру | Кількість | Кількість працюючих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин змішаної торгівлі (1 етап) | Вул. Григоренка | М2 торгової площі | 50 | 4 |
| Магазин змішаної торгівлі (1 етап) | Південна частина села | М2 торгової площі | 50 | 4 |
| Дитячий садок з початковою школою | Вул. Григоренка | Місць дитсадок Місць школа | 20 30 | 7 10 |
| Пожежне депо (пожежна охорона) | Вул. Григоренка | машин | 1 | 3 |

### ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Озеленені території спільного користування на території с. Роботівка відсутні. Генеральним планом передбачається спільне використання озеленених територій с Пришиб населенням с. Пришиб та населенням с.Роботівка

Генеральним планом передбачена організація етнографічного парку в межиріччі р Сухий Кобелячок – загальною площею 11,5 га в межах с.Пришиб. Крім того, на території с.Пришиб генеральним планом передбачається організація дитячого містечка в центральній частині села  по вул. Гагаріна -2,41 га;

### ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

В даний час на території села пожежні депо відсутні. Село обслуговується  місцевою пожежною охороною , розміщеною в с. Пришибпо вул. Садова, 13б. Кількість пожежних машин -1. Радіус дії пожежної охорони (3 км по дорогах загального користування) охоплює  не всю територію  села.Роботівка. Тому генеральним планом передбачено розміщення пожежного депо (пожежної охорони) на 1 пожежний автомобіль в південній частині с. Роботівка.

### ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВА МЕРЕЖА

Проектні рішення

Як і зараз, основні зовнішні транспортні зв’язки села забезпечить мережа місцевих автодоріг, які передбачені до будівництва, реконструкції та посилення (капітальний ремонт покриття, благоустрій, утримання):

- реконструкція обласної автодороги Кобелячок - Салівка з розширенням проїзної частини з 5,5м до 7,0м;

- будівництво ділянки районної автодороги ІV технічної категорії, протяжністю 2,0 км, з метою забезпечення додаткового транспортного зв’язку с. Роботівка із с. Салівка;

- будівництво з’єднувальної ділянки автодороги, протяжністю 0,8 км, від запроектованої дороги Роботівка – Салівка до автодороги Кобелячок – Салівка.

Місцева автодорогаПришиб -Роботівка в межах села забезпечить функції головної вулиці.

Вулична мережа

Загальна довжина  вулиць села на розрахунковий етап орієнтовно6,7 км, з них головні вулиці - 4,0 км, житлові вулиці - 2,7 км.

Щільність вулично мережі – 4,5 км/км2.

Ділянка будівництва – 2,4 км, з них головні – 0,3 км,житлових  вулиць – 2,1 км.

Ділянки реконструкції вулиць - 4,3 км, з них головні - 3,7 км, житлових – 0,6 км.

Автомобільний транспорт

Необхідні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміськими автобусними маршрутами та легковими автомобілями. Лінія руху приміського автобусного маршруту, як і раніше, пройде по вулиці Григоренка.  З метою обслуговування  пасажирських перевезень мешканців південної частини села передбачається подовження проходження лінії приміського автобусу до південної межі села і далі в напрямку с.Салівка. Генеральний план передбачає благоустрій існуючих автобусних зупинок і будівництво нових.

Орієнтовно кількість легкових автомобілів складатиме: на І етап - 90 одиниць, на розрахунковий  етап -  130 одиниць.Зберігання індивідуальних легкових автомобілів передбачається на території садибної забудови власників автомобілів.

Власники приватних легкових автомобілів передбачено обслуговувати об’єктами АЗС і СТО, які розташовані в м. Кременчук, м. Комсомольськ, а також АЗС і СТО, які запроектовані в північній частині с. Пришиб.

## ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛА ЄРИСТІВКА.

## ЕТАПИ ВІДСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

В зв’язку з будівництвом Єристівського гірничо-збагачувального комбінату, с. Єристівка потрапляє в санітарно-захисну зону Єристівського кар’єру.

З 2018 рік по 2033 рік буде здійснюватись переселення жителів с.Єристівка (283 особи на час розроблення генерального плану) відповідно до запроектованої схеми розвитку Єристівського кар’єру.

Відселення населення із санітарно-захисної зони кар’єру передбачається в три етапи, які відповідають етапам розвитку Єристівського кар’єру:

1-й етап (з 2018 по 2023 рік) передбачає відселення 53 житлових дворів ( орієнтовно 76 осіб) з території 33,0 га.

2-й етап (з 2024 по 2028 рік) передбачає переселення 107 житлових дворів ( орієнтовно 154 особи)з території 53,4 га

3-й етап (з 2029 року по 2033 рік) передбачає переселення 37 житлових дворів  (орієнтовно 53 особи) з решти території села -33

1-й етап відселення населення (до 2023 року) відповідає 1 етапу реалізації генерального плану, 2-й і 3-й етапи відселення - розрахунковому етапу генерального плану.

На 1 етапі на території села залишаються функціонувати всі існуючі установи обслуговування, на 2-му та 3-му етапах вони завершують своє функціонування.

### ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Переселення населення передбачено в населені пункти Пришибської сільради – села Пришиб та Роботівку.

Генеральним планом передбачається така орієнтовна схема переселення населення с. Єристівка:

- в с. Роботівку на 1 етап  реалізації генерального плану (до 2023 року) – орієнтовно 35 дворів, на розрахунковий етап ( після 2023 року) –орієнтовно 50 дворів.;

- в с. Пришиб на 1 етап (до 2023 року) – до 18 дворів, на розрахунковий етап (після 2023 року) -94 двори.

### ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВА МЕРЕЖА

Загальна довжина мережі вулиць села складає 4,2 км.

Починаючи з 2018 року, с.Єристівка планується до відселення, у зв’язку з тим, що селопотрапляє в межі формування промисловоїзони (гірничо-металургійний промисловий район: Єристівський ГЗК, кар’єр Єристівського родовища залізистих кварцитів), в проекті не намічена до розвитку вулично-дорожня мережа населеного пункту, однак, передбачається, що існуючі вулиці та дороги повинні підтримуватись у належному стані до моменту повного відселення Єристівки.

## АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛ ПРИШИБ ТА РОБОТІВКА

### ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

Оскількисело Єрестівка на перспективу не матименіякоготериторіальногорозвитку в зв’язку з тим, щопотрапляє в зону будівництвакар’єрів Єристівського ГЗК, в даному проекті перспективне зонування та проектна планувальна структура цього села не розглядаються. Однак, треба мати на увазі, що на всіх етапах переселення необхідно забезпечувати мешканцям Єристівки найбільш сприятливі умови існування за рахунок благоустрою та утримання в належному стані існуючих доріг, максимального озеленення території, організації транспортного та побутового обслуговування.

Так, як села Пришиб та Роботівка безпосередньо межують між собою, пропонується ці населені пункти розглядати як єдину планувальну систему.

В основу функціонального зонування території населених пунктів покладені основні принципи містобудування:

- створення більш чіткого функціонального зонування території населених пунктів, виділення спеціальних спортивно-рекреаційних зон;

- створення  планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні транспортні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку, високий рівень благоустрою та розвитку інженерної інфраструктури;

- раціональне використання земель сіл, у тому числі несприятливих в інженерно-будівельному відношенні;

- оздоровлення середовища шляхом інженерних та містобудівних заходів.

Проектом передбачається зонування територій сіл за видами її використання на такі основні зони:

Сельбищна, громадських центрів, виробнича, рекреаційна, зона зелених насаджень.

Сельбищна зона.Сельбищна зона сіл – найбільша за територією. Вона складається з планувальних утворень садибної забудови. На перспективу передбачається її розширення за рахунок освоєння незабудованих територій в різних частинах сіл, в основному , вільних територій між існуючою сельбищної забудовою.

Всього під нову садибну забудову пропонується освоїти тринадцять нових ділянок в селі Пришиб і сім нових ділянок в селі Роботівка.

Село Пришиб.

Ділянка №1 розташована в північній частині населеного пункту на між вулицями Ватутіна, Луговою, Проектною-1 та продовженням вулиці Набережна і намічена до забудови вже на перший етап. На цій ділянці пропонується розмістити садибну забудову для потреб мешканців села та 18 ділянок для мешканців Єристівки. На ділянці пропонується розмістити також дитячий дошкільний заклад з початковою школою та магазин.

Ділянка №2 знаходиться на північ від ділянки №1 і розташована в районі вулиць Лугова, Ватутіна, Проектна -3. Освоєння ділянки намічено на розрахунковий етап. На ділянці пропонується розмістити магазин.

Ділянку пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою.

Ділянка №3 примикає до вулиці Лугова. Освоєння ділянки намічено на розрахунковий етап. Ділянку пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою.

Ділянки №№4-8 формуються за рахунок освоєння незабудованих територій в існуючій садибній забудові центральної частини села. Освоєння ділянок намічено на розрахунковий етап. Ділянки пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою. На ділянці №8 пропонується розмістити магазин.

Ділянки №№10,11,12 також формуються за рахунок освоєння незабудованих територій в існуючій садибній забудові і розташовані між вулицями Леніна, Проектна -7 та Проектна-6.  Освоєння ділянок №10 та №11 намічено на розрахунковий етап, освоєння ділянки №12 – на містобудівний прогноз. Ділянки пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою. На ділянці, що прилягає до вулиці Леніна пропонується розташувати готельний комплекс.

Ділянка №13 також формуються за рахунок освоєння незабудованих територій в існуючій садибній забудові і розташована в районі вулиці Набережна. Освоєння ділянки намічено на містобудівний прогноз. Ділянку пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою.

Село Роботівка.

Ділянка №1 знаходиться в північній частині села між вулицею Проектна -1 та вулицею Григоренка. Освоєння цієї ділянки передбачається вже на перший етап. Ділянку пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою. На ділянці пропонується розмістити магазин.

Ділянки №2 та №3 також знаходяться в північно-східній частині села між вулицею Проектна - 2 та вулицею Григоренка. Освоєння ділянки №2  передбачається на перший етап, №3- на містобудівний прогноз. Ділянки пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою. На ділянці№2 пропонується розмістити дитячий дошкільний заклад з початковою школою.

Ділянки №4 та №6 знаходяться в південній частині села і також прилягають до вулиці Григоренка. Ці ділянки формуються за рахунок незабудованих територій в садибній забудові і намічаються до освоєння на перший етап. Ділянки пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою.На ділянці №4 пропонується розмістити магазин.

Ділянки №5 та №7 знаходяться в південній частині села і прилягають до вулиці Григоренка в районі виїзду на Салівку. Ці ділянки формуються за рахунок вільних територій і намічаються до освоєння на розрахунковий етап. Ділянки пропонується забудовувати індивідуальною садибною забудовою.

Громадські центри сілЗона громадського центру в селі Пришиб історично сформувалася вздовж вулиці Леніна та на перетині вулиць Леніна, Гагаріна, Бахарева. В подальшому цей центр отримає розвиток за рахунок розміщення готельного комплексу з закладами харчування та об’єктами відпочинку. Передбачається спорудження культової споруди. Генеральним планом передбачено створення системи озеленених пішохідних проходів вздовж центру та від центру до зон рекреації. Проектом передбачається формування нових підцентрів з об’єктами торгівлі  обслуговування на нових ділянках житлової забудови.

В селі Роботівка передбачено розміщення нових об’єктів обслуговування та торгівлі. Однак, основні послуги мешканці Роботівки будуть отримувати в центрі села Пришиб.

Виробнича зона.

Проектом передбачається впорядкування та розширення існуючої виробничої території в південній частині села Пришиб в районі вулиць Ватутіна та Проектна – 6. На базі існуючих виробничих територій пропонується розмістити тепличне господарство, відродити ферму великої рогатої худоби, зарезервувати території для розміщення комунальних об’єктів та нових сільгосппідприємств.

Пропонується також організувати фермерське господарство в північній частині села Роботівка, включивши його в межу населеного пункту.

Нове пожежне депо планується розмістити в південній частині села Роботівка.

Рекреаційна зона.

На прибережній території р.Сухий Кобелячок планується організація пляжних зон, лугопарків з відповідним благоустроєм. В районі стадіону передбачається організація дитячого парку «Дитяче містечко», між селами Пришиб та Роботівка пропонується розмістити етнографічний парк .

Зона зелених насаджень . Зона зелених насаджень створюється вздовж річки Сухий Кобелячок та її приток. Основні зелені масиви (парки, лугопарки) створюються на базі існуючих незабудованих територій, які пропонується озеленити.  Озеленені території передбачені на ділянках нового житлового будівництва, на території громадських центрів.

Проектом передбачено також організацію зелених проходів вздовж вулиць, які створюють єдину систему, своєрідний екологічний каркас населених пунктів.

### АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА

Основні планувальні осі магістральної мережі населених пунктів – це вул. Ватутіна, Леніна та Бахарева в селі Пришиб та вулиці Григоренка в селі Роботівка.

Генеральним планом передбачається розвиток і удосконалення існуючої магістральної мережі та доповнення її магістралями районного значення в районах існуючого та нового житлового будівництва. До таких вулиць можна віднести вулицю Набережну(з продовженням до вулиці Ватутіна), вулицю Гагаріна, вулицю Проектна -2 та Садова в Пришибі та вулицю Проектну в Роботівці. Виникає ряд житлових вулиць, які будуть з’єднувати житлову забудову сіл між собою, та з основними магістральними вулицями та зовнішніми дорогами, що забезпечить зручну транспортну та пішохідну доступність для жителів обох сіл.

Як вже вказувалось в розділі функціонального зонування, житлові утворення передбачається територіально розширити в таких напрямках: в селі Пришиб в північному та південному напрямках, в селіРоботівка – в північно-східному напрямку за рахунок будівництва садибної забудови.

В селах , а також на прилеглих до них територіях, генеральним планом намічено створення системи парків та лугопарків, що сприятиме покращенню рекреаційної обстановки, а також значне розширення територій для розміщення об’єктів виробництва та сільського господарства, що сприятиме організації нових робочих місць.

## ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛ

### ВОДОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення схеми водопостачання виконано розрахунок обсягів водоспоживання на розрахунковий строк. Згідно з проектними рішеннями передбачається збільшення кількості мешканців за рахунок нового будівництва та переселення з інших населених пунктів.

Сумарна потреба у воді на розрахунковий етап складе 618,66 м3/макс.добу, з неї питної якості – 489,96 м3/макс.добу, технічної якості – 128,70 м3/макс.добу.

Сумарна потреба у воді на I етап – 607,36  м3/макс.добу, з неї питної якості – 478,66 м3/макс.добу, технічної якості – 128,70 м3/макс.добу

Госппитне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити раціональне використання питної води і надійний санітарний контроль за її якістю.

Подача води для населення передбачається з централізованого водопроводу. Водопровід - система третьої категорії надійності подачі води, мережа - кільцева, протипожежна низького тиску. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання, першої категорії. Гасіння пожеж - через гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі та забезпечують гасіння кожної будівлі з двох гідрантів.

Потреба у воді технічної якості, на зрошення садиб, поливання-миття територій на розрахунковий етап складе 128,70 м3/макс. добу, на I етап – 125,25 м3/макс. добу.

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку системи водопостачання:

- прокладка мереж водопостачання по території сіл:

- будівництво водонапірних башт;

- створення виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

Невідкладні заходи щодо організації водопостачання сіл:

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання відповідно до рішень генерального плану села щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

### ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм побутових стічних вод на розрахунковий етап складає 399,96 м3/макс.добу.

Відведення побутових стічних вод з громадської забудови, житлових будинків 2 і більш поверхів та забудови, що забезпечено внутрішнім водопроводом, передбачається системою самопливно-напірної каналізаційної мережі з послідуючим очищенням стічних вод на очисних спорудах, які планується розташувати на південно-східної околиці села.

Каналізування решти мешканців с.Пришиб та с.Роботівка пропонується за рахунок створення локальних систем каналізації з будівництвом локальних каналізаційних очисних споруд. Рекомендується застосування очисних споруд закритого типу на основі новітніх технологій: біосорбційно-фільтраційної очистки стічних вод, біоінженерних споруд, біотехнологій з використанням гідробіонтів, що розвиваються на волокнистих насадках.

Для с.Єристівка пропонується на перший етап влаштування водонепроникних вигребів з наступним вивозом на очисні споруди побутової каналізації.

Не каналізована житлова забудова повинна бути обладнана водонепроникними вигребами з вивозом відходів  з її території асенізаційним транспортом на очисні споруди побутової каналізації.

Основні заходи щодо організації водовідведення сіл:

- будівництво мереж самопливної каналізації;

- будівництво КНС;

- будівництво напірних каналізаційних мереж;

- влаштування локальних очисних споруд;

- створення виробничої бази, економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

Невідкладні заходи щодо організації водопостачання сіл:

- будівництво системи каналізації с. Пришиб відповідно до існуючого проекту;

- розробка спеціалізованої проектної документації на розвиток системи водовідведення з урахуванням рішень генерального плану сіл щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

### САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до норм накопичення побутових відходів розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе: на розрахунковий етап 0,4 тис.т/рік при чисельності населення 1,11 тис.чол.;  на І етап – 0,39 тис.т/рік, при чисельності населення 1,077 тис.чол.

На сьогодні у області діє «Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2016 роки» відповідно до якої у сфері поводження з ТПВ у м. Комсомольськ планується будівництво сучасного підприємства “Виробничий комплекс по переробці твердих побутових відходів “Комплекс Т160” потужністю 160 000 тонн ТПВ на рік. Проект комплексу передбачає впровадження новітніх технологій по переробленню ТПВ та розрахований на обсяг, що буде надходити на підприємство з території декількох районів, у тому числі: м.Комсомольська та сіл розташованих поблизу у зоні досяжності (до яких належить територія проектування).

Відповідно до зазначеної програми весь обсяг ТПВ, що буде утворюватися на території сіл Пришиб, Роботівка, Єристівка  буде підлягати вивезенню та переробленню на підприємстві “Комплекс Т160”.

Рідкі відходи у повному обсязі, відповідно до рішень розділу «Каналізація», будуть відводиться системою господарчо-фекальної каналізації до запроектованих очисних споруд.

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» пропонується організація роздільного збору твердих побутових відходів з наступним їх використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору, обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

З метою розвитку системи санітарного очищення генеральним планом пропонується:

- розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення населених пунктів з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного та санітарного стану, будівництва сміттєсортувальної станції та районного підприємства промислової переробки із знешкодження відходів на базі сучасної технології, що виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище - “Комплекс Т160” (регіональний захід)»

- охоплення усієї території сіл централізованою планово-регулярною планово-подвірною та планово-поквартирною системою санітарного очищення;

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.

- придбання необхідного спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення, контейнерів для роздільного збору ТПВ (відповідно до схеми санітарного очищення);

- придбання контейнерів та облаштування ділянок для їх встановлення;

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів.

### ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на перший етап та розрахунковий етап. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів.

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови сіл Пришиб, Роботівка та ЄристівкаСхема зовнішнього електропостачання сіл може залишитись без змін. При цьому в зв’язку зі ростом навантажень та для забезпечення надійного електропостачання споживачів сіл в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним планом сіл Пришиб, Роботівка та Єристівка,  пропонується проведення наступних заходів:

Для надійного електропостачання нових споживачів та покриття зростаючих на І етап електричних навантажень рекомендується провести реконструкцію на існуючій ПС «Пришиб» із заміною існуючого трансформатору на трансформатор більшої потужності.

Для надійного електропостачання нових споживачів та покриття зростаючих на розрахунковий етап електричних навантажень рекомендується передбачити спорудження необхідної кількості закритих трансформаторних підстанцій з двома трансформаторами розрахункової потужності.

Електропостачання сіл передбачено від нових та існуючих ТП. Електричні мережі в межах житлової забудови – кабельні.

Протягом всього розрахункового етапу необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

## ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання існуючого та нового житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування населених пунктів і надалі вирішується через використання автономних та індивідуальних систем теплопостачання.

Для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі установи цілодобового функціонування, тощо) необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, для теплопостачання об’єктів пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ.

Альтернативним паливом до газу залишається вугілля, деревина. Інші види палива можуть розглядатися як допоміжні або резервні (вторинні речовини і замінники палива: генераторний газ, водовугільна суспензія, осади і мули очисних споруд, тверді побутові відходи та ін.).

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання сіл Пришиб, Роботівка та Єристівка природним газом, намічається з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

житлові будинки – для приготування їжі та гарячого водопостачання;

джерела теплопостачання – як паливо.

Питання розвитку системи газопостачання існуючих та нових споживачів в межах сіл передбачає подальшу розбудову розподільчих газопроводів, при їх техніко-економічному обґрунтуванні і вирішенні питань фінансування відповідних проектів, на підставі існуючих замовлень і темпів їх реалізації з урахуванням всіх напрямків запропонованого територіального, соціально-економічного розвитку. Для газопостачання споживачів садибної забудови пропонується використання одноступеневої системи газопостачання з комбінованими будинковими регуляторами тиску (КБРТ) із застосуванням сучасних матеріалів та технологій будівництва. Даним проектом передбачається прокладання приблизно 3,5 км газопроводів середнього тиску.

Предбачається демонтаж існуючих мереж газопостачання с. Єристівка до с. Пришиб.

Пріоритетним залишається напрямок пошуку нових джерел енергії, у тому числі за рахунок переробки вторинних ресурсів, розвитку галузей, виробництв і технологічних процесів, які сприяють зменшенню використання природного газу і нафтопродуктів.

## ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА  ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Генеральним планом визначено комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:

1) розчистка рік, струмків, каналів та водойм; протималярійні заходи;

2) захист від підтоплення;

3) протиерозійні заходи;

4) рекультивація порушених територій;

Проектом передбачено:

- Спрямлення русла р. Сухий Кобелячок (з метою захисту від підтоплення), дві ділянки - на півночі у районі с. Єристівка-3,2 км та у межах села Роботівки – 1,9 км.

- Будівництво  гідроканалу (з метою відведення поверхневих вод). Протіжність у межах с. Пришиб – 0,6 км.

- Влаштування захисної дамби та берегоукріплення по правому берегу р. Сухий Кобелячок ( у межах с. Роботівка-1,9 км).

- Засипка ділянки русла р. Сухий Кобелячок (на ділянці між хвостосховищем  та р. Сухий Кобелячок) площею 5,2 га.

1.Розчистка рік,струмків, каналів та водойм; протималярійні заходи

Для ліквідації осередку малярії необхідно  проводити інженерно-меліоративні заходи, які передбачають виконання:

- вертикального планування та організацію поверхневого стоку;

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтових вод;

- пропуск малих водотоків у трубах;

- засипку водойм та копанок, що не використовуються в містобудуванні;

- регулювання стоку;

- благоустрій берегів річок та водоймищ.

Ліквідацію заболочених ділянок (67,0 га) намічається виконувати шляхом влаштування відкритої або закритої дренажної системи осушення і підсипки території (площадної або ж місцевої – під окремі або групу будівель і споруд).

На перспективу необхідно проводити заходи щодо ліквідації заболоченостей на окремих ділянках там,  де це необхідно.

#### 2. Захист території від підтоплення

Загальна площа підтоплених та потенційно підтоплених територій в межах проектованої території  складає  27,6 га.

До першочергових заходів слід віднести:

- інвентаризацію існуючої мережі водотоків, каналів, канав;

- обстеження сучасного стану водовідведення на берегах річки з розробкою рекомендацій і при необхідності проектних рішень по підвищенню надійності їх стану;. Сучасний стан дренажно-відвідних каналів (водовідведення), більшості відкритих водостічних каналів і канав, русла р. Сухий Кобелячек, не дозволяє забезпечити своєчасний відвід поверхневого стоку, тому що вони замулені, заросли очеретом, водопропускні споруди в місцях перетинання з вулицями й автодорогами, завищені над руслом водотоків, що створює додатковий підпір.

На забудованих територіях для уповільнення, а в деяких випадках і запобігання подальшого підйому рівня ґрунтових вод необхідно виконати ряд організаційно-технічних заходів, що дають істотний ефект по стабілізації підтоплення, а саме:

- забезпечити безперешкодний стік поверхневих вод по наявних водовідвідних спорудах, шляхом їхнього розчищення і утримання відповідно до правил технічної експлуатації;

- у садибній забудові організувати облік поданої води й установити суворий контроль за її споживанням, особливо на поливи присадибних ділянок;

- заборонити безконтрольний полив зелених насаджень.

Нове будівництво на підтоплених і потенційно підтоплених територіях повинно виконуватися з дотриманням наступних умов:

- вертикальне планування і улаштування водостоків і дренажів виконується до початку будівництва основних об’єктів;

- строго дотримувати норм і правил забудови;

- при проваджені робіт не допускати тривалого перебування котлованів і траншей у відкритому стані і затоплення їх поверхневими водами;

- на підставі прогнозів зміни рівня ґрунтових вод у проектах повинні бути розроблені, при необхідності, конкретні заходи щодо боротьби з підтопленням.

Для зменшення негативного впливу від процесів підтоплення необхідно:

- відновлення роботи існуючих дренажних систем та будівництво нових дренажних споруд;

- розчищення русел річок, підтримання необхідного рівня їх дренуючої здатності;

- організація поверхневого стоку, будівництво дощової каналізації (відкритої або закритої);

- збільшення лісистості та площ заповідних територій до оптимальних розмірів;

- забезпечення безперебійного енергопостачання меліоративних об’єктів і устаткування;

- реконструкція і заміна аварійних водопровідних та каналізаційних мереж;

- розробка та впровадження системи контролю за: користувачами водних об’єктів; режимом водоохоронних зон та прибережних смуг;

#### 3. Протиерозійні заходи

У межах генерального плану є ділянки, де спостерігаються ерозійні процеси та велика крутизна схилів. Процеси ерозійної діяльності мають місце в період інтенсивних атмосферних опадів.

Рекомендується виконати комплекс протиерозійних заходів організаційного і профілактичного характеру. Круті схили рекомендується терасувати і закріпити посівом багаторічних трав і посадкою деревно-кущової рослинності. По берегах річки та стариць в межах населених пунктів необхідно виконувати  протиерозійні заходи, особливо озеленення.

Для захисту від ерозії необхідно провести розширення мережі зелених насаджень та проводити їх благоустрій.

Щоб запобігти утворенню умов для зсувів і обвалів схилів забороняється додаткове привантаження бровки і підрізка підошви схилів. До протиерозійних заходів на цих ділянках також необхідно віднести організоване відведення поверхневих вод.

Загальна площа ділянок, де необхідно провести протиерозійні заходи на І етап складає близько 3,2 га.

#### 4. Рекультивація порушених територій

Основні пропозиції щодо вирішення проблем по захисту територій:

1. По реабілітації території кар’єрів – необхідна повна або часткова повторна засипка з подальшим озелененням, дослідження питання з запровадженням нових технологій.

2. По ліквідації відвалів - будівництво заводу по переробці сировини відвалів.

3. Ліквідація шламонакопичувачів – збагачення та повторна переробка сировини в шламонакопичувачах.

4. Розроблення загальнодержавної програми розвитку та освоєння відвалів Єристовського ГЗК.

### ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення  дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва сіл Пришиб, Роботівка та враховуючи відселення мешканців з с. Єристівки на кінець розрахункового етапу (2033р). генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод.

Відведення дощових та талих вод передбачаються з забудованої території, нової забудови та вулиць передбачається комбінованим методом: відкритим способом: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації; водовідвідними лотками та закритим способом – колекторами дощової каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку, рельєф,  розділення проектної території  річкою передбачено, відповідно до водозбірних басейнів, будівництво окремих шести систем дощової каналізації з будівництвом в кожній локальних очисних споруд.

Схемою передбачено:

- будівництво головних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у річку Сухий Кобелячок;

- будівництво дощової каналізації на ділянках передбачених на перший етап освоєння  2018-2023рр. та на розрахунковий етап 2033р..

На весь проектний період передбачається влаштування:

- магістральних мереж дощової каналізації - 14,06  км;

- очисних споруд - 6 об’єктів.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному у центральній частині сіл, відкриті водовідвідні лотки - по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови. У разі необхідності  підключення лотків до закритих мереж дощової каналізації воно здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим та будівельним сміттям.

На перший етап освоєння передбачено проведення наступних заходів:

- с Пришиб (ділянка № 1): будівництво дощової каналізації паралельно із забудовою ділянки - 1,36 км., будівництво очисних споруд – 1 об’єкт;

- с. Роботівка (ділянки  №№ 1, 2, 4, 6): будівництво дощової каналізації паралельно  із забудовою ділянок -  3,02 км., будівництво очисних споруд – 2 об’єкти.

Додатково на розрахунковий етап необхідно побудувати:

- с. Пришиб (ділянки №№ 2-11):   будівництво  дощової каналізації паралельно  із забудовою ділянок - 8,96 км., будівництво очисних споруд – 2 об’єкти;

- с. Роботівка (ділянки  №№  5, 7): будівництво дощової каналізації паралельно  із забудовою ділянок - 0,72 км., будівництво очисних споруд    –  1 об’єкти.

Оскільки, у с. Єристівка на перший та розрахунковий етапи не передбачено до освоєння нових ділянок будівництва, а навпаки відповідно до етапів відбувається відселення мешканців у села Роботівку та Пришиб  будівництво систем дощової каналізації  є не доцільним.

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами

На найбільш забруднених територіях підприємств, АЗС, СТО, автостоянок, гаражів, ринку, господарського двору, тепличного господарства та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного  водопостачання та поливу території цих території. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів  та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

.

## ЗАХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Проектом передбачається комплекс еколого-містобудівних природоохоронних заходів щодо покращення стану окремих складових навколишнього природного середовища в селах, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне обґрунтування перспективного  розвитку їх території, зокрема:

- територіально-планувальна організація сіл з урахуванням всіх планувальних обмежень (санітарно-захисних та охоронних зон,прибережних захисних смуг і ін.)щодо забудови;

- забезпечення населення якісною питною водою: розвиток системи водопостачання, прокладка мереж  водопостачання, запровадження сучасних методів економії води з забороною використання питних вод для технічних цілей тощо (див. Водопостачання);

- забезпечення системи відведення та очистки поверхневого стоку з існуючої та проектної території - будівництво мережі зливової каналізації, очисних споруд перед випуском стоків у водойми з застосуванням їх повної очистки та сучасних методів очищення тощо (див.  Дощова каналізація);

### вдосконалення та подальший розвиток транспортного обслуговування:

▪ капітальний ремонт та благоустрій доріг з покращенням технічних параметрів;

▪ організація оптимальних транспортних зв’язків між селами, будівництво нових ділянок доріг; будівництво транспортної розвязки тощо (детальніше див. Транспорт);

- вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження побутових відходів; вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного збирання сміття; підготовка та запровадження в дію обласної Програми поводження з ТПВ на 2012-2016 роки; ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ділянок;

- розробка проекту водоохоронної та прибережної захисної зон річок та водойм; планувальна організація прибережної захисної смуги з дотриманням водоохоронного режиму та благоустрій з максимальним озелененням (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, організація зелених зон, благоустрій  берегів тощо);

- санітарний благоустрій житлових зон – забезпечення централізованого водопостачання, каналізування, санітарної очистки, асфальтування доріг, санітарне озеленення тощо;

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачанняшляхом застосування ефективних установок та технологій, альтернативних джерел тощо (див. Теплопостачання);

- подальша розбудова системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови;  забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші (див. Газопостачання);

- заборона підхоронень в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс, організація нового кладовища; благоустрій територій кладовищ з дотриманням  санітарних правил експлуатації діючого та утримання  закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99);

-   розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального призначення за рахунок створення  нових зелених зон відпочинку, заліснення  піщаних земель тощо; шумозахисне озеленення територій навколо працюючого устаткування та прилеглих до автотрас зон;

- комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту  території: захист території від підтоплення, ліквідація заболоченостей, налагодження гідрорекультивації висохлих боліт та озер з метою оздоровлення та ефективного використання цих територій (див. Інженерна підготовка та захист території);

- подальший розвиток системи електропостачання, з забезпеченням ділянок нової забудови, шляхом  реконструкції та розширення електричних мереж, заміни зношеного і морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання; забезпечення при цьому екологічного режиму середовища - влаштування технічних коридорів, санітарних та  охоронних зон, при необхідності - переведення їх у кабельне виконання  (див. Електропостачання);

## 2.9.ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Повний перелік пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Пришибської сільської радитавмежахнаселенихпунктівЄристівка, ПришибтаРоботівка, наводиться в роботі «Реєстр пам’яток археології та археологічних об’єктів на території Пришибської і Салівської сільських рад Кременчуцького району Полтавської області (відомих станом на 01.05.2014 р.), яка виконувалась ДП«НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. В цій же роботі надано детальні рекомендації щодо заходів охорони пам’яток, що зберігаються та процедури дослідження пам’яток, що потрапляють в зону розвитку кар’єрів ТОВ «Єристівський ГЗК».

Всього на території Пришибської сільської ради сьогодні зібрана, систематизована та картографічно локалізована інформація про 89 комплексних та поодиноких об’єктів археології у складі внутрішньокомплексних пам’яток. Деякі з них мають статус пам’яток археології місцевого значення, інші – щойно виявлених археологічних пам’яток, близько 10 відсотків пам’яток потребують додаткових обстежень.

На території Пришибської сільської ради зафіксовано 27 груп курганів, що включають в себе 127 курганів, 34 окремих кургани; 3 майдани, 6 поселень, 3 місцезнаходження, 10 насипів.

## ПРОПОЗИЦІЇ  ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СІЛ

В нових умовах розвитку місцевого самоврядування місцева територіальна громада повинна сама турбуватись про свій економічний розвиток. Його економічна потужність повинна спиратися на творчі можливості мешканців, їх бажання вкладати кошти в розвиток власного населеного пункту та їх уміння залучити для цієї мети кошти інших інвесторів.

Процес містобудування передбачає будівництво житла, соціальних об’єктів, доріг, інженерних систем. Таке будівництво тільки частково може бути реалізоване за рахунок державних асигнувань. Для того, щоб збудувати усе, що потрібно селам, основну частину коштів територіальна громада повинна заробити самостійно. Завдання органу місцевого самоврядування полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвесторів, які дозволять їм звести до мінімуму інвестиційний ризик і отримати більше високий прибуток.

Пріоритетними напрямками для розвитку сіл є стимулювання малого і середнього бізнесу на розвиток традиційних та нових напрямків підприємницької діяльності: вирощування та переробку сільгосппродукції, розвиток готельного бізнесу і туризму, а також системи обслуговування, поліпшення її структури та якості.

Для залучення інвестицій в економіку сіл необхідно орієнтувати потенційних інвесторів на перспективні, соціально допустимі види діяльності, звужуючи діапазон ризику як інвестора так і виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Генеральні плани сіл Пришиб та Роботівка визначають напрямки і масштаби розвитку сіл, виходячи з ресурсних обмежень і екологічних умов території, а також інтересів територіальної громади, закладають довгострокову політику місцевих органів влади та громади у сфері соціально-економічного і територіального розвитку, забезпечення ефективного, інвестиційно привабливого використання територіальних ресурсів населених пунктів.

Організаційне забезпечення реалізації генеральних планів сіл має здійснювати місцева громада та спеціально уповноважений орган з питань архітектури та містобудування Кременчуцького району, до компетенції якого віднесено контроль процесу містобудівного розвитку.

Основною функцією цього органу має бути організація здійснення комплексу робіт з виконання рішень генеральних планів, а також проектних робіт, які можуть забезпечити їх реалізацію. До таких робіт відносяться:

- Розроблення детальних планів та проектів забудови нових ділянок, призначених під розміщення нової садибної забудови;

- Розроблення детальних планів рекреаційних зон поблизу сіл та на їх території;

- Розроблення проектів захисту території від підтоплення, проектів інженерної підготовки і захисту;

- Розроблення проектів нових інженерних та транспортних споруд та комунікацій;

- Розроблення проектів спортивних комплексів та дитячих майданчиків;

- Розроблення проектів благоустрою населених пунктів;

- Створення та ведення земельного та містобудівного кадастрів населених пунктів.

## 2.11. ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ

Основні показники визначені окремо по кожному населеному пункту, за винятком  показників по  водопостачанню і каналізаціх та газопостачанню

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існ. стан | Етап 15-20 років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. ПРИШИБ |
| 1 | Населення | тис.осіб | 894 | 1080 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього | га | 391 | 443,3 |
|  | у т.ч. житлової забудови, всього | » | 154,8 | 195,7 |
|  | садибної | » | 150,8 | 191,7 |
|  | багатоквартирної | » | 4,0 | 4,0 |
|  | Громадської забудови, всього | » | 7,71 | 10,53 |
|  | Виробничої, всього | » | 2,02 | 35,56 |
|  | Комунально-складської, всього | » | 3,46 | 6,59 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | » | 17,62 | 23,42 |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі | » | 17,62 | 23,42 |
|  | зовнішнього транспорту | » | - | - |
|  | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього | » | 11,62 | 61,53 |
|  | у т.ч. загального користування | » | 0,62 | 14,53 |
|  | Водних поверхонь | » | 8,73 | 13,0 |
|  | Сільськогосподарських угідь | » | 75,0 | 56,8 |
|  | Інші території | » | 110,04 | 40,17 |
| 3 | Житловий фонд, всього | будинків, квартир/ тис м2 | 421/17,24 | 551/28,74 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | - багатоквартирний заселений | квартир/ тис м2 | 54/3,21 | 126/6,91 |
|  | -багатоквартирний незаселений |  | 72/3,7 | - |
|  | - садибний заселений | будинків/ тис м2 | 273/9,23 | 425/21,83 |
|  | садибний незаселений | будинків/ тис м2 | 22/1,1 | 22/1,1 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол | 13,9 | 26,6 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього: |  | - |  |
|  | - одноквартирне садибне | буд./ тис м2 | - | 132/11,5 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 36 | 66 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 250 | 300 |
|  | амбулаторії, всього | відвідувань за зміну | 51 | 51 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкт/ пожежних автомобілів | 1/ | 1/2 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та транспорт |  | - |  |
|  | Загальна довжина мережі вулиць, з них головні вулиці житлові вулиці | км км км | 12,5 3,0 9,5 | 22,0 3,0 19,0 |
|  | Щільність вуличної мережі | км/км2 | 4,0 | 6,5 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | од./на 1000 чол. | 230 | 320 |
|  | У т.ч. рівень автомобілізації легкового авто транспорту | од./на 1000 чол. | 220 | 300 |
|  | Загальна кількість автотранспорту | одиниць | 205 | 350 |
|  | Кількість індивідуальних легкових автомобілів | одиниць | 200 | 320 |
|  | Кількість місць зберігання приватних автомобілів в межах садибної забудови | машино-місць | 180 | 240 |
|  | Кількість місць зберігання приватних автомобілів у боксових гаражах | машино-місць | 20 | 80 |
|  | Протяжність лінії руху приміського автобусу по вісі вулиць (в межах села) | км | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу |  | 0,53 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу |  | 0,53 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | н. д. | 0,34 |
|  | Потужність очисних споруд | тис. м3/добу | н. д | 0,34 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт(годин/рік | 0,78* | 4,464 |
|  | Потужність джерел покриття електроенергії | тис.кВт | 3,4 | 12,6 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт |  | - |
|  | Подача тепла, всього | МВт |  | 4,0 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік |  | 3,98 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Розчистка водойм,озер, рік | га |  | 17,0 |
|  | Захист від підтоплення | га |  | 27,6 |
|  | Берегоукріплення (вздовж дамби шламонакопичувача – правий берег р. Сухий Кобелячек) | км |  | - |
|  | Дамба захисна | км |  | - |
|  | Регулювання русел рік та каналів | км |  | 3,6 |
|  | Розчистка гідроканалу | км |  | 1,2 |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 4,5 |
|  | Спрямлення р. Сухий Кобелячек (5 ділянок) | км |  | - |
|  | Ліквідація заболоченостей | га |  | 63,0 |
|  | Влаштування відкритого дренажу (1 ділянки) | км |  | 0,6 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт) | шт. |  | 3 |
|  | Дощова каналізація |  |  |  |
|  | Дощова каналізація | км | - | 10,32 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | - | 2 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | тис. т/рік | - | 2,92 |
| с.РОБОТІВКА |
| 1 | Населення | тис.осіб | 137 | 300 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього | га | 213,0 | 195,8 |
|  | у т.ч. житлової забудови, всього | » | 55,0 | 81,95 |
|  | садибної | » | 55,0 | 81,95 |
|  | Громадської забудови, всього | » | 0,04 | 2,05 |
|  | Виробничої, всього | » | - | 6,2 |
|  | Комунально-складської, всього | » | 1,3 | 1,3 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | » | 10,4 | 12,8 |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі | » | 10,4 | 12,8 |
|  | Водних поверхонь | » | 41,3 | 33,6 |
|  | Сільськогосподарських угідь | » | 23,0 | - |
|  | Інші території | » | 81,96 | 57,9 |
| 3 | Житловий фонд, всього | будинків, квартир/ тис м2 | 99/2,85 | 200/11,35 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | садибна заселена | будинків/ тис м2 | 90/2,57 | 191/11,07 |
|  | садибна незаселена | будинків/ тис м2 | 9/0,28 | 9/0,28 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол | 18,7 | 36,9 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього |  | - |  |
|  | одноквартирне садибне | буд./ тис м2 | - | 101/8,5 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | - | 20 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | - | 30 |
|  | амбулаторії, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт/пожежний автомобіль | - | 1/1 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт |  |  |  |
|  | Загальна довжина мережі вулиць, з них головні вулиці житлові вулиці | км км км | 2,6 2,6 - | 6,7 4,0 2,7 |
|  | Щільність вуличної мережі | км/км2 | 2,2 | 4,5 |
|  | Кількість індивідуальних легкових автомобілів | одиниць | 60 | 130 |
|  | Кількість місць зберігання автомашин мешканців села в межах садибної забудови | машино-місць | 60 | 130 |
|  | Протяжність лінії руху приміського автобусу по вісі вулиць | км | 2,5 | 4,0 |
| 7 | Інженернезабезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу |  | 0,089 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу |  | 0,089 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | н. д. | 0,035 |
|  | Потужність очисних споруд | тис. м3/добу | н. д | 0,035 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт(годин/рік | 0,11* | 0,328 |
|  | Потужність джерел покриття електроенергії | тис.кВт | 3,4 | 12,6 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт |  | - |
|  | Подача тепла, всього | МВт |  | 0,44 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік |  | 0,81 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Розчистка водойм,озер, рік | га |  | 38,2 |
|  | Захист від підтоплення | га |  | - |
|  | Берегоукріплення (вздовж дамби шламонакопичувача – правий берег р. Сухий Кобелячек) | км |  | 1,9 |
|  | Дамба захисна | км |  | 1,9 |
|  | Регулювання русел рік та каналів | км |  | 3,2 |
|  | Розчистка гідроканалу | км |  | - |
|  | Протиерозійні заходи | га |  | 17,7 |
|  | Спрямлення р. Сухий Кобелячек (5 ділянок) | км |  | 1,8 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га |  | 4,0 |
|  | Влаштування відкритого дренажу (1 ділянки) | км |  | - |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт) | шт. |  | 2 |
|  | Дощова каналізація |  |  |  |
|  | Дощова каналізація | км | - | 3,74 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | - | 1 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | тис. т/рік | - | 1,08 |

Примітка:* Розрахункове існуюче сумарне споживання електроенергії.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ   с.ЄРИСТІВКА

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існ. стан | 1 етап | Етап 15-20 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис.осіб | 283 | 207 | -- |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього | га | 120,0 | 87 |  |
|  | у т.ч. житлової забудови, всього | » | 73,7 |  | - |
|  | садибної | » | 73,7 |  | - |
|  | Громадської забудови, всього | » | 0,28 | 0,28 | - |
|  | Виробничої, всього | » | - |  | - |
|  | Комунально-складської, всього | » | 1,71 | 1,71 | - |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | » | 5,86 |  | - |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі | » | 5,86 |  | - |
|  | Сільськогосподарських угідь | » | 26,15 |  | - |
|  | Інші території | » | 12,3 |  | - |
| 3 | Житловий фонд, всього | будинків, квартир/ тис м2 | 197/6,06 | 144/4,43 | - |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |  |
|  | Садибний житловий фонд, всього |  | 197/6,06 | 141/4,43 | - |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | заселений |  | 172/5,504 | 116/3,87 | - |
|  | незаселений |  | 25/0,559 | 25/0,56 | - |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол | 19,4 | 18,7 | - |
| 4 | Об’єкти громадського обслуговування |  |  |  |  |
|  | Фельдшерсько-акушерські пункти | об’єкт | 1 | 1 | - |
| 5 | Вулично-дорожня мережа та транспорт |  |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 4,2 |  | - |
| 6 | Інженерне забезпечення |  |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу |  | 0,057 |  |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу |  | 0,057 |  |
|  | Каналізація |  |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | н. д. | 0,035 |  |
|  | Потужність очисних споруд | тис. м3/добу | н. д | 0,035 |  |
|  | Електропостачання |  |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт(годин/рік | 0,30* |  | - |
|  | Потужність джерел покриття електроенергії | тис.кВт | 3,4 |  | - |
|  | Теплопостачання |  |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - |  | - |
|  | Подача тепла, всього | МВт | - | 0,17 |  |
|  | Газопостачання |  |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | Н.д. | 0,33 |  |
| 7 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
|  | Розчистка водойм,озер, рік | га |  |  | 4,8 |
|  | Регулювання русел рік та каналів | км |  |  | 3,9 |
|  | Розчистка гідроканалу | км |  |  | 2.3 |
|  | Протиерозійні заходи | га |  |  | 12,2 |
|  | Спрямлення р. Сухий Кобелячек (5 ділянок) | км |  |  | 3,2 |